建设项目环境影响报告表

项目名称：  安徽池州港新型建材集并交易中心项目

建设单位(盖章)：  安徽永航矿业股份公司

编制日期：二○一九年八月

生态环保部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

(1)项目名称--指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

(2)建设地点--指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

(3)行业类别--按国标填写。

(4)总投资--指项目投资总额。

(5)主要环境保护目标--指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和厂界距离等。

(6)结论与建议--给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

(7)预审意见--由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

(8)审批意见--由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 安徽池州港新型建材集并交易中心项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 安徽永航矿业股份公司 |
| 法人代表 | 苏巧帅 | 联系人 | 王总 |
| 通讯地址 | 安徽省池州市经济技术开发区临港工业园 |
| 联系电话 | 13397778123 | 传真 | -- | 邮政编码 | 247099 |
| 建设地点 | 安徽省池州市池州经济开发区 |
| 立项审批部门 | 池州经开区经发局 | 批准文号 | 池开管经[2019]81号 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别及 代 码 | C3099：其他非金属矿物制品制造 |
| 占地面积(m2) | 38622 | 绿化面积(m2) | 10000 |
| 总投资(万元) | 180000 | 其中：环保投资(万元) | 163 | 环保投资占总投资比例 | 0.09% |
| 评价经费(万元) | / | 预期投产期 | 2020年9月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 安徽永航矿业股份公司成立于2019年04月12日，注册资本3.6588亿元，位于安徽省池州市经济技术开发区临港工业园，经营范围为：非金属矿加工、销售，土砂石矿尾矿再开发利用，高岭土、铝矾土等共伴生非金属矿产资源的综合利用和深加工，建筑材料制造及进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 由于长期对矿产资源进行掠夺式、粗放式的开采和利用，不重视环境的综合治理与保护，全球资源、能源的日渐枯竭、环境的日益恶化，如水土污染和流失严重、采矿剥离物和废弃物乱堆乱弃、地表塌陷等。恶劣的环境严重地影响了人们的基本生存条件，不断引发经济危机和生态危机，中国要走可持续发展道路，发展循环经济刻不容缓。 发展循环经济，可以通过构建循环体系，进行产业结构调整，提高矿产资源利用率，延长产业链。遵循生态经济的思想，实践循环经济的生产和消费模式，建立多产业耦合的生态工业体系。发展循环经济，是解决资源危机的最佳模式，是中国构建人与自然和谐社会的关键环节。 该公司从长江上游重庆、湖南、湖北、安徽以及池州周边市做了大量的调研工作，充分分析了固体废弃物建筑垃圾资源化利用中各个利用方向的优缺点，同时结合长江沿线以及池州市固体废弃物组成分布和相关产品市场情况进行反复论证，最终确定项目以河卵石、尾矿、石灰石、河道清理出来的泥沙石、建筑垃圾等为原料生产精品骨料产品，发展循环经济。 为此，安徽永航矿业股份公司拟投资180000万元在安徽省池州市池州经济开发区临港园区内实施安徽池州港新型建材集并交易中心项目。本项目立项备案建设内容为：主要以长江上游地区金属矿山尾料、废矿石、河道清理出的泥沙石、建筑废弃物等为原料加工精品砂石骨料，建设2000万吨/年交易能力的型建材并交易中心项目。项目已于2019年4月18日由池州经开区经发局（池开管经[2019]81号）立项备案。根据项目选址实际情况，项目设计建设内容调整为：主要以长江上游地区金属矿山尾料、废矿石、河道清理出的泥沙石、建筑废弃物等为原料加工精品砂石骨料，建设2000万吨/年交易能力的型建材并交易中心项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等环保法律法规要求，安徽永航矿业股份公司委托我公司承担该项目环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修订版），“十九、非金属矿物制品业，51、石材加工”，需编制报告表。接受委托后，我公司组织有关技术人员踏勘现场、收集资料，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则要求，编制了该项目环境影响报告表，报请环保主管部门审批，为本项目实施和环境管理提供决策参考。 2、编制依据 1.法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日施行； （3）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日实施； （4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日修订； （5）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日实施； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订； （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订； （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日施行； （9）《国务院关于落实科学观发展加强环境保护的决定》（国发[2005]39号），2005年12月3日； （10）生态环境部部令1号“关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》”部分内容的决定，2018年4月28日修订； （11）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）； （12）关于印发《国家环境保护标准“十三五”发展规划》的通知（环科技[2017]49号），2017年4月10日； （13）《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》（中华人民共和国发展和改革委员会第21号令）； （14）《中华人民共和国安全生产法》，中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2002年6月29日通过公布，自2002年11月1日起施行，2014年1月15日修正； （15）《中华人民共和国节约能源法》，中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会，2016年7月2日修订； （16）《中华人民共和国水土保持法》由中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议于2010年12月25日修订通过，自2011年3月1日起施行； （17）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号），2015年4月2日； （18）国务院印发关于印发大气污染防治行动计划的通知 国发〔2013〕37号《大气污染防治行动计划》，2013年9月10日； （19）安徽省人民政府皖政〔2013〕89号文《安徽省人民政府关于印发安徽省大气污染防治行动计划实施方案的通知》（2013年12月30日）； （20）安徽省人民代表大会公告（第二号），《安徽省大气污染防治条例》（2015年3月1日实施）； （21）安徽省人民政府皖政〔2015〕131号文《安徽省人民政府关于印发安徽省水污染防治工作方案的通知》（2015年12月29日）； （22）《安徽省水功能区划》(安徽省水利厅、安徽省环境保护局，2003年10月)； （23）《中共安徽省委 安徽省人民政府 关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》皖发[2018] 21号，2018年6月27日。 （24）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发[2018]22号）,2018年6月27日； （25）《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（皖政[2018]83号），2018年9月27日； （26）中共池州市委 池州市人民政府《全面打造水清岸绿产业优美丽长江经济带（池州段）实施方案》，2017年7月16日。 2.技术依据 (1)《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)； (2)《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3-93)； (3)《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)； (4)《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016) (5)《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)； (6)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)； (7)《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)； 3、建设项目概况 项目名称：安徽池州港新型建材集并交易中心项目； 建设单位：安徽永航矿业股份公司； 建设地点：安徽省池州经济开发区临港工业园内； 建设性质：新建； 建设规模：主要以长江上游地区金属矿山尾料、废矿石、河道清理出的泥沙石、建筑废弃物等为原料加工精品砂石骨料，建设2000万吨/年交易能力的型建材并交易中心项目。 本项目位于池州市经济技术开发区，项目用地系临港工业园出让土地，地理坐标为N30.74°，E117.57°，地理位置图详见附图1。周边环境如下： 项目一期物流园东侧为滨江小区及江口小学，东南侧为科居新材料有限公司及龙格装饰有限公司，中部为华远有限公司，北侧为空地，西侧为福泰动力有限公司及宇航矿业。 项目投资：本项目总投资180000万元，其中环保投资约为163万元，环保投资占总投资的0.09%。 4、项目组成及建设内容 本项目占地面积606970m2，项目组成及建设内容见表1。 表1 项目组成及建设内容一览表 序号 项目组成 名称 工程内容及规模 备注 1 主体工程 一期物流园 拟建破碎制砂绿色加工区，布置破碎机及筛分机等生产精品骨料及除土，建筑面积28622m2。 新建 2 辅助工程 休息室 建筑面积200m2，用于员工休息。 新建 4 公用工程 给水 市政供水管网供水或接远航自备水，年供水量149643.264m3/a 供电 市政电网，年供电量13741.57万kw/h 5 环保工程 废气 机制砂生产粉尘：各类破碎机各安装1套集气罩收集粉尘，通过管道连接引至1台袋式除尘器处理，处理后的废气由1根15m高排气筒排放；筛分工段单独安装1套集气罩，粉尘收集后通过管道引至1台袋式除尘器处理，处理后的废气由1根15m高排气筒排放。项目设有3条生产线，共设置集气罩8个，袋式除尘器4台。 废水 生活污水：生活废水经园区化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准纳入污水管网送入清溪污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放，最终排入清溪河。。 生产废水：设计采用沉淀+浓密机处理的方式来处理，处理后全部回用。污水处理站规模为30*30*4.5=4050m3。 噪声 项目通过封闭生产厂房、对主要产噪设备安装减振垫、严格管理运输车辆、厂区周边实施绿化及距离衰减等措施。 固体废物 筛选出的矿石杂质进行外售处理；生活垃圾在厂区内设置垃圾桶集中收集后，交由环卫部门统一清运处理；除尘器收集的粉尘和沉淀池底泥作为建筑材料外售。 5、主要生产设备 本项目主要生产设备详见表2 表2 生产设备一览表 序号 设备名称 设备型号 数量(台/套) 一、河卵石生产线 1 码头吊车 ——— 2 2 重型板位给料机 BZ1600*2.5米 4 3 重型移动式链斗机 LD1200 8 4 圆振动筛 S5X3680-3T 16 5 洗砂回收一体机 XL-300 16 6 振动给料机 F5X1660 1 7 颚式破碎机 C6X145 1 8 压滤机 500㎡ 16 9 清水泵 250m³ 16 10 污水泵 250m³ 32 11 泥浆泵 1.0Mpa 10 12 药剂泵 0.2Mpa 16 13 照明 14 1#皮带机 B1400x15m 2 15 2#皮带机 B1600x570m 1 16 3#皮带机 B1600x90m 1 17 4#皮带机 B1600x350m 1 18 5#皮带机 B1600x1140m 1 19 6#皮带机 B1600x165m 1 20 7#皮带机 B1600x420m 1 21 8#皮带机 B1600x90m 1 22 9#皮带机 B1600x120m 1 23 9-1#皮带机 B800x60m 1 24 9-2#皮带机 B800x20m 1 25 9-3#皮带机 B1200x65m 1 26 10#皮带机 B1600x220m 1 27 10-1#皮带机 B1600x290m 1 28 10-2#皮带机 B1600x92m 1 29 10-3#皮带机 B1600x180m 1 30 11#皮带机 B1600x220m 1 31 12#皮带机 B1600x225m 1 32 13#皮带机 B1600x130m 1 33 14#皮带机 B1600x175m 1 34 15#皮带机 B650x35m 10 35 15-1#皮带机 B1000x85m 1 36 15-2#皮带机 B1000x25m 1 37 16#皮带机 B1600x400m 2 38 17#皮带机 B1600x400m 2 二、破碎制砂绿色加工区，河卵石制砂系统、主机 39 中型板式给料机 B1600*2.5m 200 40 带式给料机 B1200*5m 25 41 冲击式破碎机 VSI6X1263 16 42 单缸液压圆锥破 HST315(S1) 3 43 单缸液压圆锥破 HST315(H1) 6 44 圆振动筛 S5X3075-3T 6 45 圆振动筛 S5X3680-2T 16 46 除尘器 128-7 6 47 除尘器 128-10 8 48 18#皮带机 B1600x400m 2 49 19#皮带机 B1600x400m 2 50 20#皮带机 B1600x530m 1 51 21#皮带机 B1600x12m 1 52 22#皮带机 B1600x78m 3 53 23#皮带机 B1400x12m 11 54 24#皮带机 B1400x55m 1 55 25#皮带机 B1200x55m 1 56 26#皮带机 B1600x60m 1 57 27#皮带机 B1600x82m 1 58 28#皮带机 B1600x615m 1 59 28-1#皮带机 B1600x30m 1 60 29#皮带机 B1400x20m 2 61 30#皮带机 B1600x80m 4 62 31#皮带机 B1600x82m 2 63 32#皮带机 B1400x105m 1 64 33#皮带机 B1400x105m 1 65 34#皮带机 B1600x105m 1 66 35#皮带机 B1600x578m 1 67 36#皮带机 B1600x295m 1 68 37#皮带机 B1600x60m 1 69 38#皮带机 B1600x180m 1 70 照明 三、破碎制砂绿色加工区，石灰石精加工系统、主机 71 中型板式给料机 B1600*2.5m 200 72 带式给料机 B1600*5m 21 73 单缸液压圆锥破 HST560(H1) 4 74 多缸液压圆锥破 HP800(M） 9 75 冲击式破碎机 VSI6X1263 4 76 重型振动筛 S5X3680-3T 18 77 重型振动筛 S5X3680-2T 20 78 除尘器 128-7 6 79 除尘器 128-10 11 80 提升机 TH500 2 81 52#皮带机 B1800x400m 4 82 53#皮带机 B1800x385m 1 83 54#皮带机 B1800x335m 1 84 55#皮带机 B1800x20m 1 85 56#皮带机 B1600x35m 1 86 57#皮带机 B1800x112m 1 87 58#皮带机 B1800x110m 1 88 59#皮带机 B1400x25m 2 89 60#皮带机 B1600x85m 1 90 61#皮带机 B1600x13m 1 91 62#皮带机 B1200x92m 3 92 63#皮带机 B1400x95m 6 93 64#皮带机 B1600x32m 2 94 65#皮带机 B1600x73m 2 95 66#皮带机 B1600x20m 2 96 67#皮带机 B1200x130m 1 97 68#皮带机 B1200x133m 1 98 69#皮带机 B1200x712m 1 99 70#皮带机 B1200x707m 1 100 71#皮带机 B1200x35m 1 101 72#皮带机 B1200x78m 1 102 73#皮带机 B1200x180m 4 103 74#皮带机 B1600x32m 1 104 75#皮带机 B1600x86m 1 105 76#皮带机 B1200x65m 2 106 77#皮带机 B1000x40m 4 107 78#皮带机 B1200x85m 1 108 79#皮带机 B1200x88m 1 109 80#皮带机 B1400x91m 1 110 81#皮带机 B1400x94m 1 111 82#皮带机 B1000x50m 1 112 83#皮带机 B1000x22m 1 113 84#皮带机 B1000x105m 1 114 85#皮带机 B1000x35m 1 115 86#皮带机 B1000x72m 1 116 87#皮带机 B1400x727m 1 117 88#皮带机 B1200x727m 1 118 89#皮带机 B1400x727m 1 119 90#皮带机 B1600x727m 1 120 91#皮带机 B1400x32m 1 121 92#皮带机 B1200x75m 1 122 93#皮带机 B1400x88m 1 123 94#皮带机 B1600x101m 1 124 95#皮带机 B1400x180m 4 125 96#皮带机 B1200x180m 2 126 97#皮带机 B1600x180m 2 四、破碎制砂绿色加工区，磨粉加工系统、主机 127 立磨 370 1 128 带式给料机 B1600*5m 3 129 115#皮带机 B1200*40m 1 130 116#皮带机 B1200*24m 1 131 117#皮带机 B1200*120m 1 132 118#皮带机 B1200*45m 1 133 120#皮带机 B1400x60m 1 134 121#皮带机 B1400x240m 1 135 122#皮带机 B1400x30m 1 136 123#皮带机 B1400x12m 1 137 124#皮带机 B1600x50m 1 6、主要原辅材料用量 本项目主要原辅材料用量及能耗详见表3。 表3 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 类别 名称 消耗量 存储方式 运输方式 备注 1 原料 石灰石 1003000t/a 固态，车间堆放 汽运 外购 2 河卵石 5001500t/a 固态，车间堆放 汽运 3 高钙碳石 5001500t/a 固态，车间堆放 汽运 4 能源资源 电 13741.57万akW·h/a / / 市政电网 5 水 149643.264m3/a / / 市政供水管网或接远航自备水 7、物料平衡 项目物料平衡表见表4，项目物料平衡图见图1。 表4 物料平衡表 单位:t/a 序号 物料名称 输入量 物料名称 输出量 1 石灰石、河卵石、高钙碳石 20004675.795 机制砂 2000万 收尘器粉尘 309.5 外排粉尘 1.295 筛分固废 120 沉淀池底泥 4165 2 渣土 0 除土 80 图1 项目物料平衡图 8、产品方案 产品方案详见表5，产品效果展示图详见图2。 表5 本项目主要产品方案一览表 序号 名称 规格 产量（万t/a） 1 机制砂 0.075-4.75mm 1000 2 骨料 5-10mm 600 3 10-20mm 300 4 20-31.5mm 100 5 除土 0~3mm 80 图2 产品效果展示图 9、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为350人，年工作320天，采用单班8小时工作制。 公用工程 （1）给水 企业用水由当地自来水厂统一供给或接远航自备水。 （2）排水 企业厂区排水采用雨污分流制、清污分流制。 生产废水沉淀处理后回用于生产；生活废水经园区化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准纳入污水管网送入清溪污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放，最终排入清溪河。 （3）供电 该项目年用电量约为13741.57万kW·h，由市政供电所供应。 （4）食堂及宿舍 企业不设有食堂，本项目无职工在食堂内就餐。 （5）供热 本项目生产过程中不需要供热。 11、产业政策符合性 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类的范畴，可以视为允许类；未列入安徽省工业经济委员会《安徽省工业产业结构调整指导目录》（2007年本）中限制、淘汰类之列，属允许类项目，符合产业政策。同时，池州经济开发区管理委员会经贸发展局于2019年4月18日对项目进行立项备案。因此，本项目的建设符合国家和地方的产业政策。 12、规划符合性和选址合理性 （1）规划符合性 本项目位于安徽省池州经济技术开发区，根据《安徽池州经济技术开发区总体规划》的相关内容，规划面积为24.55km2，规划主导产业为金属产品加工、纺织、机械等。池州开发区经过近几年的实践和探索，已初步形成电子信息、新能源、装备制造、新材料四个先进制造业为主导产业新形势。开发区禁止进入高能耗、高污染行业，本项目为其他建筑材料加工，不属于高能耗、高污染行业，不属于开发区禁止和限制发展的负面清单项目，可以进入园区生产。 《安徽池州经济技术开发区总体规划环境影响报告书》已于2008 年8 月1日经安徽省环保局审查，并下发了环评函【2008】785 号文“关于安徽池州经济技术开发区总体规划环境影响报告书的审查意见”，本项目与规划环评相符性分析见表6。 表6 本项目与园区规划环评审查意见相符性情况 序号 审查意见要求 项目情况 符合性 1 严格入园项目环境准入，严禁违反国家产业政策及不符合开发区产业导向的建设项目入区建设，严格控制高能耗，高污染的行业和限值污水排放量大的项目入区建设。 本项目属于废矿石加工类项目，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），属于允许类项目，符合国家产业政策要求，符合园区要求。本项目年耗电量为25万kw/h、给水量为419643.264m3/a，生活废水产生量为5100m3/a，冲砂废水循环利用，因此不属于高能耗、高污染行业，能够满足入园要求。 符合 2 开发区实行雨污分流，加快清溪污水处理厂、开发区污水处理厂及污水管网等配套工程建设进度，完善环保基础设施，在污水处理厂建成投运前，入区项目产生的污废水必须达标排放。 本项目采用雨污分流，清溪污水处理厂已投产运营。项目生活废水经场内化粪池处理达污水处理厂接管标准后排入市政污水管网。生产废水处理后回用。 符合 3 开发区内危险废物的收集、贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定要求，集中收集，安全处置生活垃圾，声环境执行相应功能区标准，施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》中有关规定。 危险废物的收集、贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》，生活垃圾由环卫部门统一收运处理。固废均能得到合理处置。施工期噪声能够满足《建筑施工场界噪声限值》中有关规定，运营期声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区标准。 符合 4 加强环境监督管理，区内所有建设项目要认真履行有关环境保护法律法规，严格执行建设项目环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度。 本项目严格按照《中华人民共和国环境影响评价法》规定，依法履行环评审批手续。 符合 5 规划实施中新增污染物排放总量按有关污染物排放总量控制的要求，在池州市污染物排放总量消减计划中予以落实。 本项目新增污染物总量排放按照有关污染物排放总量控制的要求，报地方环保主管部门认可并行文批复后，方可作为本项目污染物排放总量的控制指标。 符合 本项目不属于高污染高能耗类项目，不属于《安徽池州经济技术开发区总体规划》（2006-2020 年）负面清单，符合规划环评审查意见的相关要求，可以进入园区生产。 （2）选址合理性分析 ①项目位于安徽省池州经济技术开发区，大气环境不满足《空气质量标准》（GB3095-2012)）及其修改单中二级标准，区域环境为不达标区域，池州市人民政府将按照“池州市“十三五”环境保护规划”要求，持续推进大气污染防治行动计划，打赢蓝天保卫战，严格实行环境空气质量和大气污染防治工作“双考核”制度，空气环境将得到有效改善。地表水清溪河满足《地表水环境质量标准（GB3838-2002)中Ⅳ类水体，声环境满足《声环境质量标准》GB3096-2008)中3类标准。项目周边均为工业企业，厂界外200m范围内无居民区、学校等敏感点。项目边界外距离项目最近敏感点滨江小区300m及江口小学250m，生产运营对敏感点影响较小。 ②与周边环境相容性分析 项目位于池州市经济开发区，项目一期物流园东侧为滨江小区及江口小学，东南侧为科居新材料有限公司及龙格装饰有限公司，中部为华远有限公司，北侧为空地，西侧为福泰动力有限公司及宇航矿业。项目二期交易中心东侧为铜冠有色池州公司，其他三侧均为空地。项目外环境对项目运营没有明显的环境制约因素，相邻区域对本项目也不存在制约因素。与周围企业相容性较好。 因此，项目选址合理。 13、“三线一单”控制性要求 （1）与生态红线相符性分析 根据皖政秘〔2018〕120号《关于发布安徽省生态保护红线的通知》文件规定，安徽省生态保护红线总面积为21233.32km2，约占全省国土总面积的15.15%，包含3大类16个片区，主要分布在皖西山地和皖南山地丘陵区等水源涵养、水土保持及生物多样性维护重要区域，长江干流及沿江湿地、淮河干流及沿淮湿地等生物多样性维护重要区域。本项目选址位于安徽省安徽省池州市池州经济技术开发区，位于上述生态保护红线范围之外，符合《池州市生态保护红线》要求。 （2）与环境质量底线相符性分析 ①环境空气 区域内PM10、PM2.5、SO2、NO2等评价因子的浓度值大气环境不满足《空气质量标准》（GB3095-2012)）及其修改单中二级标准，随着持续推进大气污染防治行动计划，打赢蓝天保卫战，严格实行环境空气质量和大气污染防治工作“双考核”制度，空气环境将得到有效改善。因此，有一定环境容量；正常工况下，本项目大气污染物（主要为颗粒物）对保护目标影响较小，均不会出现超标现象。 ②地表水 地表水水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准，尚具有一定的环境容量。本项目冲砂废水经厂区沉淀池沉淀后循环利用，不外排。生活污水依托园厂区粪池处理后通入市政污水管网，排入清溪污水处理厂处理。因此，不会对现有地表水产生影响。 ③声环境 监测结果表明，项目区域昼间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。本项目各噪声源采取降噪措施后，噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 综上，评价范围内地表水、环境空气、噪声等现状监测指标基本满足相应的标准限值，总体环境现状符合环境功能区要求。 （3）与资源利用上线相符性分析 本项目用水来自自来水管网，主要为生活用水和生产用水，年用水量为156006.4t/a，用水量不大，不会达到资源利用上线；项目用电由市政电网所供给，能耗较小（年用电13741.57万度），不会达到资源利用上线；本项目租赁现有空置厂房，不新增占地面积，生产过程中资源消耗小，亦不会达到资源利用上线。 （4）与环境准入负面清单相符性分析 本项目属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中的鼓励类，符合产业政策要求，项目建设符合《池州市城市总体规划》（2009-2030年）、《池州经济技术开发区规划》的产业定位及用地规划，不属于禁止入园的企业，不在环境准入负面清单中。 14、与《关于打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》相符性 2018年6月27日，中共安徽省委、省政府印发了《关于打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》。《意见》指出了打造水清、岸绿、产业优的美丽长江(安徽)经济带的思路目标。“水清”，就是实现水环境改善好、水资源保护好、水生态修复好“三个好”；“岸绿”，就是实现森林覆盖率、空气优良率、土壤清洁率“三个大提升”；“产业优”，就是实现园区、企业、项目“三个高质量”。 《意见》提出着力打造1公里、5公里、15公里“三道防线”： 第一段线是沿江1公里以内，做到“五个达标”，即长江干流及主要支流入河排污口国考断面监测达标率全面实现，长江干流40个水功能区全部稳定达标，沿江5市PM2.5指标全面达标，应绿尽绿全面达标，不符合环保要求的重化工、重污染企业实现搬迁全部达标；第二段线是5公里以内，做到“五个一律”，即畜禽养殖企业和网箱水产养殖一律整改到位，25度以上坡耕地一律退耕还林还草，在建的重化工业项目一律整改达标，现有的重化工企业一律实施提标改造或转型，“散乱污”企业一律依法关闭搬迁；第三段线是15公里范围内，做到“五个合规”，即现有污水处理厂出水水质全面合规，城市黑臭水体治理全面合规，畜禽养殖场粪污处理设施装配排放合规，新建项目全部合规，工业园区优化整合全面合规。 本项目位于《意见》中 “三道防线”在1公里范围之外。 依据《意见》要求，做到“五个达标”，即长江干流及主要支流入河排污口国考断面监测达标率全面实现，长江干流40个水功能区全部稳定达标，沿江5市PM2.5指标全面达标，应绿尽绿全面达标，不符合环保要求的重化工、重污染企业实现搬迁全部达标。 本项目不属于重污染的化工项目，项目所用设备和工艺均不是淘汰落后和限制的设备和工艺，符合产业政策。项目选址于池州经济开发区，主要生产车间距离长江干线约1080m，位于“严禁1km范围内新建项目”范围之外；项目建成投产后，无生产废水排放，生活污水处理后达标纳入污水管网。项目产生的一般固废均资源化处理，废气安装净化设备净化处理后达标排放。综上分析，本项目建设符合《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》要求。 15、与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的相符性分析 本项目与“打赢蓝天保卫战三年行动计划”符合性分析见表7。 表7 项目与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的相符性分析 分类要求 《打赢蓝天保卫战三年行动计划》 本项目符合性分析 调整优化产业结构，推进产业绿色发展 完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 本项目属于石材加工项目，位于池州经济开发区临港工业园，满足开发区规划环评及产业政策，项目符合“三线一单”要求。 实施重大专项行动，大幅降低污染物排放 实施VOCs专项整治方案。制定石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治方案。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；开展VOCs整治专项执法行动，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。 项目不属于VOCs重点排放行业，不涉及高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂。 加强基础能力建设，严格环境执法督察 强化重点污染源自动监控体系建设。排气口高度超过45米的高架源，以及石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，督促企业安装烟气排放自动监控设施 本项目不属于重点排放源。 16、与《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》的相符性分析 本项目与“安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案”符合性分析见下表8。 表8 项目与《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》相符性分析 分类要求 《打赢蓝天保卫战三年行动计划》 本项目符合性分析 调整优化产业结构，推进产业绿色发展 完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准。严格按照《产业结构调整指导目录》，执行过剩产能淘汰标准。严防“地条钢”死灰复燃 本项目位于安徽省池州经济技术开发区，满足开发区规划环评及产业政策，项目符合“三线一单”要求。根据《产业结构调整目录（2011年本）》（2013年修订）项目不属于过剩产能淘汰类。 持续推进工业污染源全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。 项目不属于VOCs重点排放行业，不涉及高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂。 实施重大专项行动，大幅降低污染物排放 实施VOCs专项整治行动。开展石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治，执行泄漏检测与修复标准。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。 本项目不属于石化、化工等高VOCs排放行业。项目胶补过程会产生少量VOCs废气，固化剂年使用量较少，胶补工序在密闭打磨车间内进行，对外环境影响较小。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建，无原有污染情况。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 池州位于安徽省西南部，地处东经116°38′至108°05′，北纬29°33′至30°51′。东接铜陵，南邻黄山，北与安庆隔江相望，西望庐山，与江西九江、景德镇、上饶市毗邻。池州经济技术开发区位于池州市主城区东北，是国家级经济开发区，本项目位于安徽池州经济开发区临港工业园。 2、地形地貌地质 池州东南部以九华山、牯牛降为主体构成南部山区骨架，是皖南山区的组成部分，中部为岗冲相间的丘陵区，西北部沿江地带为洲圩区，地势低平，河湖交错。池州市域地形为东南高、西北低，自南向北呈阶梯分布。 池州大地构造上位于扬子地台东北部，根据地层、构造、岩浆活动的差异，可分别归属于三个次级构造单元，即东至县南部为江南台隆；贵池区和青阳县以北为下扬子台坳；中部为皖南浙台坳。在地壳运动影响下形成一系列褶皱与断裂，地层发育齐全，自太古界至新生界均有出露。池州市内印支期、燕山期岩浆活动强烈，导致一系列基底断裂发生，频繁的岩浆侵入活动，形成了以构造岩浆岩带为主干的成岩成矿系列。 3、气象气候 池州市地处北亚热带，属温暖湿润的季风性气候，气候温和，四季分明，春暖、夏热、秋爽、冬寒，年平均气温17.3℃；本地区雨量充沛，历年平均降水量1500mm左右，年均降水天数为133.7 天，年最大降水量为2216.8mm(1999 年)，年最多降水天数为149天(1999 年)，年最小降水量为1106.8mm(1997 年)，年最少降水天数为138 天(1997 年)，日最大降水量为250.3mm(夏季)，年最大积雪深度为10cm，年均气压值为1012 百帕，年均相对湿度值为78%。项目场地区域年平均风速2.7m/s，常年主导风向为E、ENE；冬季主导风向为NE、ENE；夏季主导风向为ESE。 4、水文概况 池州主要河流水系有长江、九华河和青通河。区内沟渠纵横，水系较为丰富。沿长江江堤、九华河河堤内侧及老贵铜公路南侧均为连续的水带。 九华河为长江下游右岸一级支流，亦称梅埂河，古称五溪水，因发源于九华山，故名。九华河流域东、北抵大通河流域，西、南与秋浦河流域为邻。地跨安徽省池州市九华山风景区、青阳县、贵池区。流域面积532.8平方千米,道长度56.4千米。多年平均年径流量5.53亿立方米。发源地九华山七贤峰高程1228 米，是池州市暴雨中心，多年平均年降水量2085毫米，最大年降水量3166 毫米(1999 年)。 青通河发源于九华山东麓的岔泉岭，是古时连接九华山的水上通道，流经南陵县、泾县、九华山、青阳县和贵池区、铜陵县，经贵池区和铜陵市交界的大通河口汇入长江，干流长71km，流域面积1240km2。青通河与长江相交的地方被称为九华山头天门，由大通镇注入长江。河道顺直平缓，途径十八索湿地自然保护区。沿途景色优美，古时是上九华山的水道。 湖泊—区域内地表水系发育，河流纵横，湖泊密布。集中区周边及内部的湖面基本上都属于九华河和青通河水系。主要湖面有刘村湖、镜湖、丰收湖、观前湖、白浪湖、西岔湖、十八索、双丰圩、庆丰圩等。十八索湖面面积10.56 km2，西岔湖湖面面积3.2km2，另有人工蓄水库多处，水深2-5.5m。 5、生物资源和矿产资源 池州地处亚热湿润气候，亚热带典型植物群落类型在这里都很齐全，且生长发育得很好，是常绿阔叶林向落叶林过渡地带，常绿树与落叶树混生，有常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林落叶阔叶林、针叶林、竹林等，还有一些栽培的亚热带经济林木。池州市境内有高等种子植物153科676属1557种（含种及其以下等级，其中野生1430种，栽培127种），其中国家和省重点保护的有26种。建立国家级自然保护区2个（牯牛降、升金湖），省级自然保护区2个（贵池老山和十八索），县级自然保护区1个，总面积110万亩，占国土面积的8.8%，九华山国家级森林公园和东至天台山省级森林公园2处，面积5万亩。 池州是安徽重点林区，蕴藏着丰富的野生动物资源，是安徽省野生动物主要分布区。境内有水生、陆生脊椎动物556种，占安徽省种类的88%，其中兽类83种，鸟类285种。两栖爬行类78种，鱼类110种。国家重点保护野生动物69种，占安徽省的77%。 至2008年，池州市矿产资源比较丰富，种类多。已发现矿种有40多种，有探明储量的矿产32种。矿山有300多处。主要矿种有铅、锌、铜、锰、银、金、硫铁、钼、钨、石灰石、白云石、方解石、花岗岩等。

# 环境质量状况

1.建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1.1大气环境质量现状 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） （1）环境空气质量现状 本项目位于池州市经济开发区，项目区空气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。 窗体顶端 按照《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）和《环境空气质量指数AQI技术规定（试行）》（HJ 633—2012）进行评价，2018年，池州市全年城区空气质量有效监测天数363天，达到优、良的天数共287天，优良率79.1%,影响城区环境空气质量的主要污染物是细颗粒物和臭氧。环境空气中二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别为12、35、67、44微克/立方米，一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位数浓度为1.4毫克/立方米，臭氧（O3）日最大八小时平均第90百分位数浓度为158微克/立方米，与2017年相比O3有所上升，SO2、NO2、PM10、PM2.5均有不同程度下降，CO年均浓度与去年持平。城区降水pH值年均值为6.73，全年未出现酸雨。 表9 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价标准 现状浓度µg/m³ 评价标准µg/m³ 占标率% 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 44 35 125.7% 不达标 PM10 67 70 95.7% 达标 SO2 12 60 20.0% 达标 NO2 35 40 87.5% 达标 CO 第95 百分位数24h 平均浓度 1.4 4 35.0% 达标 O3 第90 百分位数8h 平均浓度 158 160 98.8% 达标 *注：CO 单位为mg/m³。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）对项目所在区域环境空气质量进行达标判断。 由上表可知，池州市城区为环境空气质量不达标区域，主要超标因子为PM2.5。 （2）地表水环境质量现状 项目地表水监测数据引用2018年10月《池州市水环境质量月报》的相关内容，根据质量月报结果表明，清溪河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。详见表3-3。 表10 池州市水环境质量月报 （3）声环境质量现状 园区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区标准。 根据评价区域及拟建项目的特点，在项目敏感点共布设4个监测点位，监测项目区敏感点昼夜噪声背景值情况。根据安徽威正测试技术有限公司于2019年8月22日~8月23日监测结果，如下表所示。 表11 各环境噪声监测点监测统计结果 单位：dB(A) 测点 2019年8月22日 2019年8月23日 声环境质量标准 昼 夜 昼 夜 昼 夜 N1南侧厂界 53.0 42.6 53.3 42.5 昼间65 夜间55 N2东侧厂界 54.2 43.7 54.4 44.3 N3北侧厂界 53.7 43.3 54.1 43.6 N4西侧厂界 53.5 42.1 53.8 43.4 从表3-3中可以看出，区域声环境质量较好，项目区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区标准。 2.主要环境保护目标(列出名单及保护级别)。 本项目评价区域内无文物保护点、无自然保护区和风景名胜区等敏感点，未发现有国家保护的野生动植物。 环境保护目标具体如下： 表12 大气、声环境主要环境保护目标 环境 要素 环境保护目标 方位 距离(m) 规模 评价标准 大气环境 江口中心小学 E 250 2000人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单 滨江小区 E 300 8000人 声环境 江口中心小学 E 250 2000人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区标准 滨江小区 E 300 8000人 表13 地表水环境主要环境保护目标 序号 水体名称 方位 距离 规模 评价标准 1 清溪河 WS 12.68km 小型河流 《（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准 2 长江 N 1.08km 大型河流 GB3838-2002中Ⅲ类

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.大气环境质量： 建设项目所在地环境空气质量功能区为二类区，TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表14 大气环境质量标准 污染物 取值时间 二级标准限值 （μg/m3） 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 TSP 年平均 200 24小时平均 300 CO 24小时平均（mg/m3） 4 1小时平均（mg/m3） 10 2.地表水环境质量： 地表水环境：纳污水体清溪河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 表15 地表水环境质量标准 单位：mg/L 污染物名称 浓度限值 标准来源 pH 6~9 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类 CODCr (30 BOD5 (6 NH3-N (1.5 石油类 (0.5 3.声环境质量： 声环境：拟建项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区标准。 表16 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 3类 65 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1.废气排放： 废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，具体标准值见表17。 表 17 大气污染物排放标准 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度 二级(kg/h) 监控点 浓度(mg/m3) 颗粒物 120 15m 3.5 周界外浓度最高点 1.0 2.废水排放： 施工期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。 表18 污水综合排放标准 单位（mg/L，pH无纲量） 类别 pH COD 氨氮 SS BOD5 石油类 浓度限值 6～9 100 15 70 20 5 标准来源 GB8978-1996中一级标准 运营期废水：员工生活污水经化粪池预处理后，达到清溪污水处理厂接管标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 中三级标准后接入污水管网排入清溪污水处理厂处理，污水厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放。 表19 污水厂接管标准 单位：除pH外均为mg/L 参数 pH SS COD BOD5 氨氮 动植物油 清溪污水处理厂接管标准 6 ~ 9 ≤220 ≤400 ≤180 ≤35 / GB8978-1996三级标准值 / / / / / 100 表20《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）单位：mg/L 参数 pH SS COD BOD5 氨氮 动植物油 一级A标准 6 ~ 9 10 50 10 5 1 3.噪声排放： 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中噪声排放限值。项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表21 环境噪声排放标准 等效声级LeqdB（A） 类别 昼间 夜间 标准来源 施工期 70 55 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011） 营运期 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 4.噪声排放： 项目运营时产生的一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（环境保护部公告2013年第36号）中相关规定。 |
| 总 量控制指标 | 总量控制因子和排放指标： 根据《国务院关于印发<“十三五”节能减排综合性工作方案>的通知》（国发[2016]74号）、《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号），目前国家对化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、烟粉尘、有机废气（VOCs）等主要污染物实行排放总量控制计划管理。根据工程分析，本项目排放的污染因子中，由于项目生活废水排入园区污水管网，送园区污水处理厂处理，因此不单设总量控制指标。因此，本项目需要申请总量粉尘：3.595t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 一、施工期工程分析 本项目施工期主要新建办公室、物流加工园、成品库、原料堆棚等。施工期主要存在问题是在主体修建、设备安装等过程中产生的施工噪声、废水、扬尘、建筑垃圾等环境问题。从污染角度分析，本项目施工期工艺流程及产污环节见图3。 图3 项目施工工艺流程图及排污节点图 为满足工程施工建设的需要，使用的施工机械主要是在场地平整、房屋建设、道路建设中使用的施工机械，主要有挖掘机、自卸载重汽车、钻机、振捣器、起重机等、推土机、压路机、铺摊机等。参照同类型工程施工情况，预计施工高峰人数 20 人。 二、营运期工程分析 1、运营期生产工艺流程简述（图示）： （1）河卵石制砂生产工艺流程图： 图4 河卵石制砂工艺流程图及产污节点图 工艺流程简述： 根据建设单位提供的资料，本项目生产线设计为一个全封闭的破碎筛分混合系统，可概括为原料准备系统、破碎系统、筛分系统、洗砂系统环保除尘系统以及各自的电器控制系统。 ①原料准备：外购进来的河卵石等，先进行分选，干净的河卵石直接由装载机加入喂料系统——敞开式钢板料仓（给料斗），部分粘有少量泥沙的原料需要用水冲洗干净后再进入敞开式钢板料仓（给料斗）。以备破碎。 ②破碎：洁净的河卵石经两级破碎，分别为：一级破碎——颚式破碎机和二级破碎——反击式破碎机破碎。颚式破碎后的石料通过皮带机输送到料斗，通过料斗向全封闭的反击式破碎机无缝对接供料，同时在给料口设置喷淋装置防止粉尘从料斗逸出。因此反击式破碎工序基本无粉尘产生，破碎工序粉尘污染主要产生的颚式破碎机。 ③筛分：经反击破碎机破碎后的石料先通过1台三层振动筛进行筛分，筛分最上层＞31.5mm的石子由皮带输送机输送返回反击式破碎机重新破碎、第二层粒径25-31.5mm的石子由皮带输送机输送至料筒仓、最下层是破碎过程中产生的粒径＜0.075mm的石粉由脱水筛脱水后输送至石粉堆场；第三层0.075-25mm的砂石再经过双层振动筛分机筛分，最上层粒径16-25mm的石子由皮带输送机输送至料筒仓、第二层粒径5-16mm的石子由皮带输送机输送至料筒仓、最下层粒径0.075-5mm的砂进入双绞龙洗砂机洗砂制得机制砂，由皮带输送机输送至料筒仓；所有筛分工序采用湿式作业，边冲洗边筛分，筛分工序不会产生粉尘。 ④成品分装：筛分制得的各产品分别通过皮带输送机输送到各个成品料仓，堆存过程中不会产生粉尘；石粉堆存在三面封闭的石粉仓库。由于石粉含水量较高，因此石粉在堆存过程中不会有粉尘产生。 注：①《中华人民共和国大气污染防治法（第二次修订）》中第七十二条规定：贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。根据建设单位提供的资料显示，项目设置的原料堆场为三面封闭的室内堆场，符合《中华人民共和国大气污染防治法（第二次修订）》规定。 注：②根据建设单位提供的资料显示：项目在物料输送过程中设计均采用皮带输送，由于生产工序设计为湿式作业，输送的物料均含有水分保持湿润，且在采用全封闭的皮带传输及传输过程中各工序设计无缝对接，因此在物料输送过程中不会有粉尘产生。 （2）普通石灰石制砂生产工艺流程图 图5 普通石灰石制砂产工艺流程图及产污节点图 工艺流程简述： 普通石灰石通过旋回式破碎机进行一级破碎后由重板式给料机进行喂料，由振动筛筛分，筛分出的渣土（0-10mm）收集后进入磨粉系统进行下一步处理；筛分后的石灰石物料通过中板式给料机进行喂料后通过单缸液压式圆锥破碎机进行二级破碎，破碎后通过皮带给料机进行输送至多缸式液压圆锥破碎机进行三级破碎，破碎后的物料由振动筛进行筛分，筛分后不同粒径的成品砂（0~4.75mm、4.75~10mm、10~20mm、20~31.5mm）分类贮存；二级振动筛筛分的物料再通过皮带给料机进入冲击式破碎机进行破碎，最后由振动筛筛分出不同粒径的成品筛贮存待售；各扬尘点产生的含尘气体，由吸尘罩收集进入支风管，在汇集到主风管，进入除尘器处理，处理后干净的气体经除尘器配套的风机排除，除尘器收集的微细粉由下部锥斗排出后通过提升机进入磨粉系统处理。 （3）高钙碳石制砂生产工艺流程图： 图6高钙碳石制砂产工艺流程图及产污节点图 工艺流程简述： 高钙碳石通过旋回式破碎机进行一级破碎后由重板式给料机进行喂料，由振动筛筛分，筛分出的渣土（0-10mm）收集后进入磨粉系统进行下一步处理；筛分后的高钙碳石物料通过中板式给料机进行喂料后通过皮带给料机进行输送至多缸式液压圆锥破碎机进行二级破碎，破碎后的物料由振动筛进行筛分，筛分后不同粒径的成品砂（0~4.75mm、4.75~10mm、10~20mm、20~31.5mm）分类贮存；各扬尘点产生的含尘气体，由吸尘罩收集进入支风管，在汇集到主风管，进入除尘器处理，处理后干净的气体经除尘器配套的风机排除，除尘器收集的微细粉由下部锥斗排出后通过提升机进入磨粉系统处理。 除土加工工艺流程图： 图7 除土加工工艺流程图及产污节点图 工艺流程简述： 由石灰石制砂及高钙碳石制砂工艺中筛分出来的渣土通过给料机进行喂料后进入立磨系统进行处理，处理后的除土直接由放料口放至料仓中贮存待售。 污染因素分析 2.1施工期主要污染源： 根据道路工程建设经验和环境影响因素的识别及工程环境影响分析，本项目建设期主要环境影响要素筛选如下： (1)社会环境：社会经济、基础设施和居民生活质量等； (2)环境噪声：施工期间施工机械噪声； (3)环境空气：施工期间扬尘、沥青烟气； (4)地表水环境：施工期废水； (5)生态环境：水土流失。 2.2营运期主要污染源： 本项目营运期主要环境影响要素筛选如下： (1)环境噪声：道路交通噪声； (2)环境空气：汽车尾气； (3)地表水环境：路面雨水径流。 3.主要污染工序及源强 3.1施工期污染源分析 (1)噪声 道路施工期噪声主要来自施工开挖、钻孔、砂石料粉碎、混凝土浇筑等施工活动中的施工机械运行、车辆运输和机械加工修配等。施工作业机械品种较多，路基填筑有推土机、压路机、装载机、平地机等；道路面层施工时有铲运机、平地机、推铺机等。这些机械运行时在距离声源10m处的噪声可高达70~110dB(A)，联合作业时叠加影响更加突出。这些突发性非稳态噪声源将对施工人员和周围居民生活产生不利影响。 根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）中附录A，本项目主要施工机械不同距离处的噪声源强见下表。 表22 主要施工机械10m处的噪声级 单位:dB(A) 施工设备名称 距声源10m 施工设备名称 距声源10m 液压挖掘机 78~86 振动夯锤 86~94 电动挖掘机 75~83 打桩机 95~105 轮式装载机 85~91 静力压桩机 68~73 推土机 80~85 风镐 83~87 移动式发电机 90~98 混凝土输送泵 84~90 各类压路机 76~86 商砼搅拌车 82~84 重型运输车 78~86 混凝土振捣器 75~84 木工电锯 90~95 云石机、角磨机 84~90 电锤 95~99 空压机 83~88 (2)废气 拟建项目施工期主要大气污染源为： ①路基施工过程中，土方挖掘导致施工区地面裸露，几乎到处都是扬尘源。施工中将有大量机械在地面上行驶，如挖土机、抓斗机、碾压机、运输载重车等，这些机械行驶时，造成尘土飞扬，尤其有风天气将会随着风力增大而影响到施工区外； ②渣土车在运输过程中，由于高速行驶及路面颠簸，会造成渣土撒落，造成二次扬尘； ③道路施工过程中鼓风吹灰产生的大量扬尘； ④本项目施工过程中，计划使用商品沥青。在沥青铺设过程中产生的烟气中含有THC、TSP及苯并[a]芘等有毒有害物质，损害操作人员和周围居民的身体健康。根据类比分析，污染物浓度一般在下风向50米处苯并[a]芘低于0.00001mg/m3，酚在下风向60m左右≤0.01mg/m3，THC在下风向60米处低于0.16mg/m3。 (3)废水 ①施工人员生活污水 本项目不单设施工营地，项目沿线村庄较多，施工人员住宿在周边村庄临时租房解决，利用周围现有生活设施，生活污水排入居民现有排水设施。施工人员生活用水量按100L/人•d计，施工人员按50人计，排水系数按0.8计，则排水量为4.0t/d。生活污水主要污染物浓度为COD250mg/L、SS120mg/L、NH3-N15mg/L，则平均每天产生COD：1.0kg、SS：0.48kg、NH3-N：0.06kg。 ②工程施工废水 施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械受雨水冲刷后产生的油水污染，这些废水量较小，污水中成分较为简单，一般为SS和少量的石油类。虽排放量不大，但若不经处理直接排放会造成附近地表水体的污染影响。 此外车辆、机械设备冲洗将产生少量冲洗废水，废水中主要污染物为SS和石油类，主要污染物浓度为：SS800mg/L，石油类40mg/L。 (4)固体废物 施工期的固体废物主要为施工过程中产生的建筑垃圾、废弃土方及施工人员的生活垃圾等。 ①施工人员生活垃圾 施工人员生活垃圾发生量按0.5kg/人·d计，施工人员100人、工期300天，则生活垃圾日发生量为50kg/d，整个施工期生活垃圾发生总量为15t。生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。 ②土石方、建渣 本项目工程挖方为26165m3（其中表土挖方14963m3，路基挖方11202m3），总填方为42219m3（其中表土回填14963m3，路基填方27256m3），欠方16054m3。按照“临时弃土少占地，就近回填”的原则，开挖过程产生的土石方在施工红线内短时间临时堆放。本项目弃方均为清表土，全部综合利用，用做道路绿化带回填。本项目不设置取土场，项目欠方较少，由园区渣土管理部门调配，从园区在建工程弃方调入。 (5)生态影响 在工程建设过程中，由于路基开挖、取土、弃土使得原有的土地结构受到破坏和改变，进而还造成原土移位、松散，地表裸露，改变土壤的可蚀性，其土壤的抗蚀性、抗雨水冲刷性降低，另外，弃土石在运输过程中，不加遮盖或过高装载，造成运输中的遗散会导致水土流失。 拟建项目位于池州市经济开发区临港园区内，项目建设过程中对该区域的生态环境影响主要为新增占地对现有植被的破坏。 3.2营运期 根据工艺分可知，本项目产生的废气主要为破碎及筛分粉尘、堆场扬尘、卸料扬尘、车辆运输道路扬尘，以及食堂油烟废气。 ①破碎粉尘 Ⅰ、以河卵石为原料: 本项目参考《逸散性工业粉尘控制技术》等相关资料可知，粉尘源强主要与原料粒度大小有关，本项目原料为河卵石等，查阅资料可知碎石破碎工序粉尘产生系数为0.01kg/t。项目需要进行破碎的原料量约为1000万t/a，则项目破碎加工粉尘产生量为100t/a。筛分工段为了达到完全抑尘的目的，振动筛分工序设计边冲洗边振动筛分，因此筛分工段无废气产生。 为了降低粉尘影响，在破碎物料给料前先洒水润湿，再设计在产生粉尘的入料口、出料口和破碎腔这三个主要部位设置喷水装置。其中，入料口处喷嘴指向入料口；出料口处两个喷嘴相对形成一定角度，使喷出的水成交叉状态，达到最佳效果；破碎腔处喷嘴设在动颚后面，与水平成一定角度。采取上述措施处理后，粉尘产生量可降低90%左右，则抑尘后破碎粉尘产生量为10t/a。为了进一步降低粉尘影响，拟在出料口和破碎腔动颚后检修口处分别安装一台吸尘装置，通过吸尘手段控制粉尘的扩散。其中：出料口吸尘罩平面与粉尘流动方向垂直；动颚后吸尘罩与风机之间的连接风管设计成可伸缩性管道，以方便给破碎机动颚加油及日常维修，整个破碎机粉尘收集工序形成一个微负压空间。收集的粉尘配备1套布袋除尘器处理后通过不低于15m的排气筒高空排放，设计处理风量不低于25000m3/h。采取上述措施处理后，粉尘收集率可达98%以上、布袋除尘器粉尘净化效率99%以上。经上述措施处理后，破碎粉尘产生、排放情况如下表所示： （颚式破碎机抑尘除尘装置示意图） 表23 破碎粉尘产生及排放情况 工序 污染物 产生总量t/a 有组织 无组织 总排放量t/a 收集情况 排放情况 收集量t/a 速率kg/h 浓度mg/m3 排放量 t/a 速率kg/h 浓度mg/m3 排放量 t/a 速率kg/h 破碎 粉尘 10 9.8 3.828 153 0.098 0.0383 1.53 0.2 0.0781 0.298 Ⅱ、以石灰石为原料： 本项目参考《逸散性工业粉尘控制技术》相关资料可知，粉尘源强主要与原料粒度大小有关，本项目原料为石灰石等，查阅资料可知碎石破碎及筛分工序粉尘产生系数分别为0.01kg/t、0.02kg/t。项目需要进行破碎的原料量约为500万t/a，则项目破碎加工粉尘产生量为50t/a，筛分粉尘产生量为100t/a。 本次环评要求对生产车间设置全封闭并对旋回式破碎机、冲击式破碎机、单缸式液压圆锥破及多缸式液压式圆锥破各安装1套集气罩收集粉尘，通过管道连接引至1台袋式除尘器处理，除尘器除尘效率可达99%，除尘器引风机风量为20000m3/h，处理后的废气由1根15m高排气筒排放。 筛分工段单独安装1套集气罩，粉尘收集后通过管道引至1台袋式除尘器处理，除尘器除尘效率可达99%，除尘器引风机风量为25000m3/h，处理后的废气由1根15m高排气筒排放。 采取措施后项目破碎、筛分工段运行过程中粉尘产排情况见表24。 表24 破碎粉尘产生及排放情况 工序 污染物 产生总量t/a 有组织 无组织 总排放量t/a 收集情况 排放情况 排放量 t/a 速率 kg/h 收集量t/a 速率kg/h 浓度mg/m3 排放量 t/a 速率kg/h 浓度mg/m3 破碎 粉尘 50 49.95 19.51 975.6 0.4995 0.195 9.756 0.05 0.0977 0.5495 筛分 粉尘 100 99.9 39.02 1561 0.999 0.39 15.61 0.1 0.039 1.099 Ⅲ、以高钙碳石为原料： 本项目参考《逸散性工业粉尘控制技术》相关资料可知，粉尘源强主要与原料粒度大小有关，本项目原料为高钙碳石等，查阅资料可知碎石破碎及筛分工序粉尘产生系数分别为0.01kg/t、0.02kg/t。项目需要进行破碎的原料量约为500万t/a，则项目破碎加工粉尘产生量为50t/a，筛分粉尘产生量为100t/a。 本次环评要求对生产车间设置全封闭并对旋回式破碎机、冲击式破碎机、单缸式液压圆锥破及多缸式液压式圆锥破各安装1套集气罩收集粉尘，通过管道连接引至1台袋式除尘器处理，除尘器除尘效率可达99%，除尘器引风机风量为20000m3/h，处理后的废气由1根15m高排气筒排放。 筛分工段单独安装1套集气罩，粉尘收集后通过管道引至1台袋式除尘器处理，除尘器除尘效率可达99%，除尘器引风机风量为25000m3/h，处理后的废气由1根15m高排气筒排放。 采取措施后项目破碎、筛分工段运行过程中粉尘产排情况见表25。 表25 破碎粉尘产生及排放情况 工序 污染物 产生总量t/a 有组织 无组织 总排放量t/a 收集情况 排放情况 排放量 t/a 速率 kg/h 收集量t/a 速率kg/h 浓度mg/m3 排放量 t/a 速率kg/h 浓度mg/m3 破碎 粉尘 50 49.95 19.51 975.6 0.4995 0.195 9.756 0.05 0.0977 0.5495 筛分 粉尘 100 99.9 39.02 1561 0.999 0.39 15.61 0.1 0.039 1.099 2.废水 项目绿化面积10000m2，用水标准以2L/m2·次，每年绿化50次计，则绿化用水量为0.3125m3/d（100m3/a）。项目绿化用水全部蒸发损耗，因此本项目产生的废水主要为原料冲洗产生的冲洗废水、破碎工序喷淋除尘废水、振动筛分和洗砂工序产生的水洗废水，以及职工生活污水。 ①冲洗废水 项目外购的原辅材料大部分可以直接进行破碎，冲洗水量和原材料的洁净程度直接相关，大部分河卵石含泥量少，基本不需要冲洗可以直接进图破碎机破碎。少部分因含有少量泥沙需要进行清洗脱泥。根据设计方案，项目冲洗工序设计用水量为10-30t/h（均值为20t/h），冲洗工序每天工作时间约为10h，则冲洗工序用水量约为200t/d（64000t/a），冲洗工序水损耗较少，废水产生量按照用水量的90%计算，则冲洗废水产生量约为180t/d（57600t/a），冲洗废水悬浮物浓度较高、COD浓度较低，大致如下：COD300mg/L、SS1500mg/L，各污染物产生量约为：COD17.28t/a、SS86.4t/a。 ②破碎喷淋除尘废水 为了降低粉尘影响，在破碎物料给料前先洒水润湿，再设计在产生粉尘的入料口、出料口和破碎腔这三个主要部位设置喷水装置。其中，入料口处喷嘴指向入料口；出料口处两个喷嘴相对形成一定角度，使喷出的雾水成交叉状态，达到最佳喷雾效果；破碎腔处喷嘴设在动颚后面，与水平成一定角度。颚式破碎机设计共使用5个喷嘴喷淋降尘，每个喷塑流量为0.1L/S，共计0.5L/S、1.8t/h、43.2t/d（13824t/a），喷淋水损耗降低，废水产生量按照用水量的90%计算，则冲洗废水产生量约为38.88t/d（12442t/a），喷淋废水悬浮物浓度较高、COD浓度较低，大致如下：COD200mg/L、SS1200mg/L，各污染物产生量约为：COD2.448t/a、SS14.93t/a。 ③振动筛分和洗砂工序产生的废水 为了达到完全抑尘的目的，振动筛分工序设计边冲洗边振动筛分，每台设备设计最大用水量60t/h、平均用水量30t/h。项目共有3台振动筛分机，则平均用水量为90t/h；洗砂工序每台洗砂机设计用水量为20t/h，项目共有4台洗砂机，则平均用水量为80t/h。计算可知，振动筛分和洗砂工序平均总用水量为170t/h、4080t/d（1305600t/a），废水产生量按照用水量的90%计算，则废水产生量为3672t/d（1175040t/a）。振动筛分和洗砂工序产生的废水中含有大量的石粉，设计采用脱水筛对振动筛分和洗砂工序产生的废水进行脱水，截留石粉。脱水截留石粉后的振动筛分和洗砂废水悬浮物浓度大大降低，水质大致如下：COD100mg/L、SS800mg/L，各污染物产生量约为：COD117.504t/a、SS940t/a。 综上分析可知：项目生产工序废水产生量为3890.88t/d（1245082t/a），各污染物产生量为：COD137.232t/a、SS1041.33t/a。由于项目生产上各个工序用水是指要求均不高，因为建设单位拟设施废水处理站将生产工序产生的废水全部收集处理后全部回用，设计采用沉淀+浓密机处理的方式来处理生产废水，保证废水全部回用于生产，不排放。 ④职工生活污水 本项目预计配备职工约350人，职工用水量以每人每天0.1m3计，全年生产320天，则全年用水量约为11200t/a，废水量以用水量的0.85计，则生活污水产生量约为9520t/a。生活污水水质大致如下：COD 300mg/L、SS180mg/L、氨氮30mg/L、动植物油40mg/L，则各污染物的产生量为：COD2.856t/a、SS1.7136t/a、氨氮0.2856t/a、动植物油0.3808t/a。食堂废水经隔油池预处理、冲厕废水等其它生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准纳入污水管网送入清溪污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入清溪河。 综上分析，本项目生活污水排放量为9520t/a，各污染物纳管量为：COD2.43t/a（255mg/L）、SS1.2t/a（126mg/L）、氨氮 0.2475t/a（26mg/L）、动植物油0.19t/a（20mg/L）。 图8 项目水平衡图 单位：m3/d 3.噪声 项目主要生产设备为各类给料机、破碎机和筛分机等生产设备产生的机械噪声。根据《噪声与振动控制工程手册》（马大猷，机械工业出版社）、《环境评价概论》（丁桑栾，环境科学出版社）等文献，各类设备噪声源强度（距声源1m处）见表26。 表26 设备噪声源强度一览表 序号 设备名称 声压级[dB（A）]（距声源1m 处） 1 重板给料机 70 2 中板给料机 70 3 皮带给料机 70 4 颚式破碎机 80~85 5 旋回式破碎机 80~85 6 冲击式破碎机 80~85 7 单缸液压式破碎机 80~85 8 多缸液压式破碎机 80~85 9 振动筛 75 10 提升机 80 （4）固体废弃物 根据工艺分析可知，项目产生的副产物主要为：清洗废水处理产生的污泥，布袋除尘器回收的粉尘。根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），判定上述副产物属性情况如下表27： 表27 项目副产物属性判定表 序号 产生工序 副产物名称 形态 主要成分 是否属固体废物 判定依据 1 废水处理 污泥 固态 石粉 是 GB34330-2017 2 布袋除尘 回收的粉尘 固态 石粉 是 3 职工生活 生活垃圾 固态 生活垃圾 是 根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，判定是否属于危险废物如下表28所示： 表28 危险废物属性判定表 序号 固体废物名称 产生工序 是否属于危险废物 危废类别及代码 1 污泥 废水处理 否 / 2 回收的粉尘 布袋除尘 否 / 3 生活垃圾 职工生活 否 / 各固废产生量如下： ①生活垃圾：本项目劳动定员350人，人员按每人每日排放生活垃圾0.5kg 计，则生活垃圾产生量约为56t/a，集中收集后交环卫部门进行处理。 ②污泥：根据前文分析核算，废水处理污泥产生量约为4165t/a（压滤后含水率约80%）。 ③回收的粉尘：根据前文分析核算，布袋除尘器回收的粉尘量约为1534t/a。 拟采取的固废处置措施如下：污泥压滤干化后外运综合利用（如制砖）；布袋除尘器回收的粉尘作为产品粉料；职工生活垃圾委托环卫部门清运处理。 本项目固体废物产生及排放情况汇总如下表29： 表29 固体废物分析结果汇总表 序号 固体废物名称 产生 工序 形态 主要 成分 属性（危险废物、一般固废或待分析鉴别） 危废类别及代码 预测产生量（t/a） 预测排放量（t/a） 1 污泥 废水处理 固态 石粉 一般固废 / 4165 0 2 回收的粉尘 布袋除尘 固态 石粉 一般固废 / 309.5 0 3 生活垃圾 职工生活 固态 生活垃圾 一般固废 / 56 0

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | Ⅰ | 破碎 | 粉尘 | 10t/a | 0.098t/a、1.53mg/m3 |
|  |  |  |  |  | 无组织：0.2t/a |
|  | Ⅱ | 破碎 | 粉尘 | 50 | 0.4995t/a、9.756mg/m3 |
|  |  |  |  |  | 无组织：0.05t/a |
|  |  | 筛分 | 粉尘 | 100 | 0.999t/a、15.61mg/m3 |
|  |  |  |  |  | 无组织：0.1t/a |
|  | Ⅲ | 破碎 | 粉尘 | 50 | 0.4995t/a、9.75mg/m3 |
|  |  |  |  |  | 无组织：0.05t/a |
|  |  | 筛分 | 粉尘 | 100 | 0.999t/a、15.61mg/m3 |
|  |  |  |  |  | 无组织：0.1t/a |
| 水污 染物 | 冲洗 | 废水量 | 57600t/a | 0 |
|  |  | COD | 300mg/L、17.28t/a |  |
|  |  | SS | 1500mg/L、86.4t/a |  |
|  | 破碎喷淋除尘 | 废水量 | 13824t/a | 0 |
|  |  | COD | 200mg/L、2.448t/a |  |
|  |  | SS | 1200mg/L、14.93t/a |  |
|  | 振动筛分和洗砂 | 废水量 | 1175040t/a | 0 |
|  |  | COD | 100mg/L、117.504t/a |  |
|  |  | SS | 800mg/L、940t/a |  |
|  | 职工生活 | 废水量 | 9520t/a | 8925t/a |
|  |  | COD | 300mg/L、2.856t/a | 255mg/L、2.43t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L、1.7136t/a | 26mg/L、1.2t/a |
|  |  | SS | 180mg/L、0.2856t/a | 126mg/L、0.2475t/a |
|  |  | 动植物油 | 40mg/L、0.3808t/a | 20mg/L、0.19t/a |
| 固体 废物 | 废水处理 | 污泥 | 4165 t/a | 0 |
|  | 布袋除尘 | 回收的粉尘 | 309.5 t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 56 t/a |  |
| 噪声 | 拟建项目产生噪声的设备有破碎机、筛分机和运输机等，声级值范围在70~85dB(A)。通过合理布局、隔声、减振等措施可实现拟建项目噪声达标排放。 |
| 主要生态影响 | 本项目位于池州市经济技术开发区，项目建设规模较小，项目区域内无风景名胜区和文物保护区，也无国家法定保护的动植物，因此对区域生态环境的影响较小。 |

# 环境影响分析

1施工期环境影响简要分析： 废气 本项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。一般情况下，施工工地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 按照要求，建设工程工地应在项目四周周边必须设置不低于2.5米的遮挡围护设施，建设工程施工现场应按照规定设置金属或硬质板材围档。施工道路必须硬化，工地出入口5米内应用水泥硬化，出口处硬化路面不小于出口宽度，出入口内侧必须安装专用运输车辆轮胎清洗设备及相应的排水和泥浆沉淀设施，将车辆槽帮和车轮冲洗干净。并保持出入口通道以及出入口通道两侧50米道路的整洁。 建筑工地施工过程必须设置密目网，防止和减少建筑施工过程中物料、渣土外逸，粉尘飞扬及废弃物、杂物飘散。土堆、料堆要有遮盖；装卸渣土严禁凌空抛散；要指定专人清扫工地路面；高处工程垃圾必须用容器垂直清运，严禁凌空抛撒及乱倒乱卸。 建筑工地扫尾阶段，楼房内清扫出的垃圾必须装袋清运；外架拆除必须先用水喷洒后拆除，避免粉尘飞扬。 要尽可能减少运输车辆进出的出入口数量，及时清运施工弃土，不能及时清运的，必须采取覆盖措施，严禁在人行道、车行道和施工范围外堆放施工弃土。对道路施工同步通行机动车辆的临时道路必须进行硬化处理，并制定洒水清扫制度，配备洒水设备及指定专人负责洒水和清扫，每天清扫洒水频次不少于4次。严禁运输车辆在装运过程中沿途抛、洒、滴、漏。运输建筑散体物料、垃圾和工程渣土的施工运输车辆驶出施工现场时，装载的垃圾渣土高度不得超过车辆槽帮上沿。零星建筑废土逐步推行袋装转运。从事建筑散体物料、垃圾和工程渣土等运输的单位，必须到市政市容管理局登记。建设工程施工料具应当按照建设工程施工现场平面布置图确定的位置放置，水泥等易产生扬尘污染的建筑材料应当在库房内存放或严密遮盖。建设工地施工现场应当设置密闭式垃圾站用于存放施工垃圾。 在风速四级以上或连续晴天10天以上等易产生扬尘的条件下，建设工程施工应尽量避免土方开挖等作业，并对施工工地采取增加洒水频次等地面保湿措施,防止扬尘飞散。 装修过程产生的废气的排放属于无组织排放。这部分废气在装修时主要影响附近的空气环境，建议建设单位加强宣传，采用环保型的水性漆，以减少建设期油漆废气的影响。油漆废气的释放较缓慢，故产生的油漆废气不会对周围环境产生大的影响。 只要施工队伍严格按照上述所提措施施工，对项目周围环境影响不大，对附近的居民影响不大。 建设单位要严格按照《安徽省大气污染防治条例》及《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》要求落实施工期大气污染防治相关要求。 废水 ⑴施工废水 为避免施工废水对周边环境的影响，建设方应采取以下措施：完善施工场地内临时排水系统，尤其是冲洗场地、堆场等易产生施工废水的区域，确保将施工废水完全收集。严禁施工废水以浸流形式进入附近下水道或直接进入水体。要求建设方在施工场地四周设置临时排水沟，将施工泥浆水和地表径流收集采用沉淀法进行处理上清液回用于场地洒水抑尘，沉渣委托环卫部门定期清运处理，则对环境影响较小。施工中应严格按照水土保持要求，严禁将施工泥浆、建筑垃圾倒入河道，以免影响水质，增加河道淤积，影响行洪。施工机械严格检查，防止油料泄露进入水体。 ⑵生活污水 在施工期间，施工人员日常生活排放的生活污水约为4.25t/d，利用现有的厕所及生活污水处理设施，生活污水经处理后清运至现有的污水处理站处理，严禁生活污水直排入附近水体，因此本项目基本上不会对附近水体造成不良影响。 由于项目施工期相对较短，随着施工期的结束对周围环境的影响也随之结束，施工范围位于现有的厂区范围内。 噪声 噪声污染是施工期间最主要的污染因子，项目施工期的主要噪声来自于施工机械和运输车辆产生的噪声，噪声的污染程度与所使用的施工设备的种类及施工队伍的管理等因素有关。这部分噪声是暂时性的，随着施工期的结束，噪声影响也会消失。但施工机械一般都具有高噪声、无规则等特点，如不加以控制，往往会产生较大的噪声污染。 施工阶段单台建筑机械作业时可视为点声源，施工机械噪声随距离而衰减，采用《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)中点声源的几何发散衰减模式，噪声叠加模式进行预测，施工机械噪声衰减情况见表30。 表30 各建筑机械噪声的干扰半径 单位：m 阶段 噪声源 r75 r70 r65 r60 r55 土石方 液压挖掘机 17.74 31.55 56.10 99.76 177.40 推土机 15.81 28.12 50.00 88.91 158.11 翻斗车 15.81 28.12 50.00 88.91 158.11 轮式装载机 35.40 62.95 111.94 199.05 353.97 基础 空压机 35.40 62.95 111.94 199.05 353.97 结构 16t汽车吊车 9 15 27 48 85 混凝土振捣器 15.81 28.12 50.00 88.91 158.11 商砼搅拌车 - 35.40 56.10 111.94 199.05 注：①r为干扰半径，如r55指该设备噪声衰减为55dB(A)时距声源的距离。 各个施工阶段各机械设备产生的噪声，均超《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间、夜间标准限值要求。由表7-1可知：各施工机械设备噪声达标值距离衰减均较远，但项目位于开发区，且位于现有厂区范围内，周边无环境敏感点，项目施工噪声排放符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。 为了进一步降低施工噪声，营造良好的施工环境，建设施工单位应采取一下噪声防治措施： ⑴在施工时应加强环保措施，选择低噪声施工设备；加强机械设备的维修、管理，使其处于低噪声、高效率的良好工作状态；如条件容许，可设置隔声屏或置于施工棚内，以减小对周围声环境和敏感点的影响。 ⑵建设期间采取封闭式施工，合理安排施工时间，重噪声设备运行时尽量避开中午和晚间休息时间。 ⑶对于运送建材、土方的车辆等移动声源，施工单位应保持车辆等技术性能良好，并合理安排运输线路、调度运输时间，减小对沿线声环境的影响。 ⑷加强对施工队伍的管理，提倡文明施工，并应充分利用噪声的指向性和衰减性合理布置声源位置。 ⑸并在施工期设立热线投诉电话，接受噪声扰民投诉，并对投诉意见及时、认真、妥善的处理。 经上述措施处理后，项目施工期噪声对附近的环境影响很小。 固废 施工单位在施工过程中不得随意倾倒建筑垃圾，对于建筑垃圾中可回收利用的部分应尽量回收利用，不可自身利用的建筑垃圾用于周边区块内用地的平整和外运综合利用；项目挖方能用于项目区域内回填的回填，不能在项目区域内回填的按照管理部门要求外运用作绿化塑形用土或堆放在制定区域，不得随意倾倒；施工期间由施工人员产生的生活垃圾放到指定的垃圾箱内，由环卫部门定期清处理。施工期产生的建筑不得排放。施工过程中产生的固体废弃物按有关规定妥善处置后对环境影响不大。 二、营运期环境影响分析 1、废气 根据前文分析可知，本项目产生的废气主要为破碎粉尘、筛分粉尘、堆场扬尘、卸料扬尘、车辆运输道路扬尘，以及食堂油烟废气。 ①破碎粉尘 Ⅰ、以河卵石为原料: 本项目参考《逸散性工业粉尘控制技术》等相关资料可知，粉尘源强主要与原料粒度大小有关，本项目原料为河卵石等，查阅资料可知碎石破碎工序粉尘产生系数为0.01kg/t。项目需要进行破碎的原料量约为1000万t/a，则项目破碎加工粉尘产生量为100t/a。筛分工段为了达到完全抑尘的目的，振动筛分工序设计边冲洗边振动筛分，因此筛分工段无废气产生。 为了降低粉尘影响，在破碎物料给料前先洒水润湿，再设计在产生粉尘的入料口、出料口和破碎腔这三个主要部位设置喷水装置。其中，入料口处喷嘴指向入料口；出料口处两个喷嘴相对形成一定角度，使喷出的水成交叉状态，达到最佳效果；破碎腔处喷嘴设在动颚后面，与水平成一定角度。采取上述措施处理后，粉尘产生量可降低90%左右，则抑尘后破碎粉尘产生量为10t/a。为了进一步降低粉尘影响，拟在出料口和破碎腔动颚后检修口处分别安装一台吸尘装置，通过吸尘手段控制粉尘的扩散。其中：出料口吸尘罩平面与粉尘流动方向垂直；动颚后吸尘罩与风机之间的连接风管设计成可伸缩性管道，以方便给破碎机动颚加油及日常维修，整个破碎机粉尘收集工序形成一个微负压空间。收集的粉尘配备1套布袋除尘器处理后通过不低于15m的排气筒高空排放，设计处理风量不低于25000m3/h。采取上述措施处理后，粉尘收集率可达98%以上、布袋除尘器粉尘净化效率99%以上。经上述措施处理后，破碎粉尘产生、排放情况如下表所示： 表31 破碎粉尘产生及排放情况 工序 污染物 产生总量t/a 有组织 无组织 总排放量t/a 收集情况 排放情况 收集量t/a 速率kg/h 浓度mg/m3 排放量 t/a 速率kg/h 浓度mg/m3 排放量 t/a 速率kg/h 破碎 粉尘 10 9.8 3.828 153 0.098 0.0383 1.53 0.2 0.0781 0.298 Ⅱ、以石灰石为原料： 本项目参考《逸散性工业粉尘控制技术》相关资料可知，粉尘源强主要与原料粒度大小有关，本项目原料为石灰石等，查阅资料可知碎石破碎及筛分工序粉尘产生系数分别为0.01kg/t、0.02kg/t。项目需要进行破碎的原料量约为500万t/a，则项目破碎加工粉尘产生量为50t/a，筛分粉尘产生量为100t/a。 本次环评要求对生产车间设置全封闭并对旋回式破碎机、冲击式破碎机、单缸式液压圆锥破及多缸式液压式圆锥破各安装1套集气罩收集粉尘，通过管道连接引至1台袋式除尘器处理，除尘器除尘效率可达99%，除尘器引风机风量为20000m3/h，处理后的废气由1根15m高排气筒排放。 筛分工段单独安装1套集气罩，粉尘收集后通过管道引至1台袋式除尘器处理，除尘器除尘效率可达99%，除尘器引风机风量为25000m3/h，处理后的废气由1根15m高排气筒排放。 采取措施后项目破碎、筛分工段运行过程中粉尘产排情况见表32。 表32 破碎粉尘产生及排放情况 工序 污染物 产生总量t/a 有组织 无组织 总排放量t/a 收集情况 排放情况 排放量 t/a 速率 kg/h 收集量t/a 速率kg/h 浓度mg/m3 排放量 t/a 速率kg/h 浓度mg/m3 破碎 粉尘 50 49.95 19.51 975.6 0.4995 0.195 9.756 0.05 0.0977 0.5495 筛分 粉尘 100 99.9 39.02 1561 0.999 0.39 15.61 0.1 0.039 1.099 Ⅲ、以高钙碳石为原料： 本项目参考《逸散性工业粉尘控制技术》相关资料可知，粉尘源强主要与原料粒度大小有关，本项目原料为高钙碳石等，查阅资料可知碎石破碎及筛分工序粉尘产生系数分别为0.01kg/t、0.02kg/t。项目需要进行破碎的原料量约为500万t/a，则项目破碎加工粉尘产生量为50t/a，筛分粉尘产生量为100t/a。 本次环评要求对生产车间设置全封闭并对旋回式破碎机、冲击式破碎机、单缸式液压圆锥破及多缸式液压式圆锥破各安装1套集气罩收集粉尘，通过管道连接引至1台袋式除尘器处理，除尘器除尘效率可达99%，除尘器引风机风量为20000m3/h，处理后的废气由1根15m高排气筒排放。 筛分工段单独安装1套集气罩，粉尘收集后通过管道引至1台袋式除尘器处理，除尘器除尘效率可达99%，除尘器引风机风量为25000m3/h，处理后的废气由1根15m高排气筒排放。 采取措施后项目破碎、筛分工段运行过程中粉尘产排情况见表33。 表33 破碎粉尘产生及排放情况 工序 污染物 产生总量t/a 有组织 无组织 总排放量t/a 收集情况 排放情况 排放量 t/a 速率 kg/h 收集量t/a 速率kg/h 浓度mg/m3 排放量 t/a 速率kg/h 浓度mg/m3 破碎 粉尘 50 49.95 19.51 975.6 0.4995 0.195 9.756 0.05 0.0977 0.5495 筛分 粉尘 100 99.9 39.02 1561 0.999 0.39 15.61 0.1 0.039 1.099 综上可知，本项目破碎工序有组织粉尘排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标要求。 ◆废气影响预测 为了了解项目废气无组织排放达标情况，本环评选取破碎和堆场粉尘作为预测因子，采用导则推荐的AERSCREEN估算模型预测分析对环境的最大影响。具体如下： ① 大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ㈠Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ㈡)评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表34 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% ㈢污染物评价标准 表35 污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值(μg/m3) 标准来源 颗粒物 二类限区 一小时 450 GB 3095-2012，取日均值3倍值 ㈣估算模型参数 项目位于池州市经济开发区临港园区内，估算模型参数如下： 表36 估算模型参数取值表 序号 参数 取值 1 城市/农村选项 城市/农村 农村 2 人口数（城市选项时） / 3 最高环境温度/℃ 39.5 4 最低环境温度/℃ -9 5 土地利用类型 农田 6 区域湿度条件 潮湿气候 7 是否考虑地形 考虑地形 □是 ■否 8 地形数据分辨率/m / 9 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ■否 10 岸线距离/km / 11 岸线方向/º / ㈤主要污染源计算参数 污染源主要有点源——粉尘排气筒、面源——绿色加工生产线区域，各污染源正常工况下满负荷情况下计算参数如下表。 表37 点源参数表 编号 名称 排气筒底部中心坐标 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度（m） 排气筒出口内径（m） 废气 流速（m/s） 废气温度（℃） 年排放小时数（h） 排放工况 污染物排放速率（g/s） 经度 纬度 颗粒物 1#排气筒 粉尘 117.57° 30.74° 45 15 0.5 28.3 常温 2400 正常 0.0106 非正常* 1.0639 2#排气筒 正常 0.1626 非正常* 16.2597 3#排气筒 正常 0.1626 非正常* 16.2597 *注：非正常指的是废气净化设备故障，停止运行，废气净化效率为0，废气未经处理排放 表38 面源参数表 编号 名称 面源中心点 坐标 底部海拔高度/m 面源长度（m） 面源宽度（m） 与正北方向夹角（°） 面源有效高度（m） 年排放小时数（h） 排放工况 污染物排放速率（g/s） 经度 纬度 面源 河卵石加工区 117.57° 30.74° 45 124 65 / 8 2400 正常 0.022 非正常* 0.44 石灰石加工区 114 65 正常 0.0163 非正常* 0.326 高钙碳石加工区 114 100 正常 0.0163 非正常* 0.326 *注：非正常指的是废气收集设施故障，停止运行，废气收集效率为0，废气全部无组织排放 ㈥环境空气保护目标（敏感点） 表39 环境空气保护目标 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 滨江小区 117.57° 30.34° 居民 8000人 二类 E 300 江口小学 学生 2000人 250 ㈦评级工作等级确定 采用AERSCREEN模式进行预测，本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表40 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax(μg/m3) Pmax(%) D10%(m) 点源-1#排气筒（破碎粉尘） 颗粒物 450 3.5066 0.7792 / 面源-绿色加工区 颗粒物 450 25.047 5.566 / 由AERSCREEN估算模型预测结果，根据表40评价工作等级分级标准可知，本项目大气环境评价等级为二级。 ④主要污染源估算模型计算结果 采用导则推荐的AERSCREEN估算模型预测分析，正常工况下粉尘有组织排放、无组织排放浓度预测情况如下： 表41 破碎粉尘有组织排放估算模型计算结果表（点源，1#排气筒） 下风向距离（m） 颗粒物 预测质量浓度（μg/m3） 占标率（%） 1 0.001 0.000 25 0.276 0.061 50 0.778 0.173 75 1.566 0.348 100 2.255 0.501 125 3.137 0.697 150 3.167 0.704 175 3.313 0.736 200 3.497 0.777 225 3.461 0.769 250 3.346 0.744 275 3.196 0.710 300 3.028 0.673 325 2.869 0.638 350 2.710 0.602 375 2.566 0.570 400 2.435 0.541 425 2.314 0.514 450 2.202 0.489 475 2.098 0.466 500 2.000 0.444 600 1.872 0.416 700 1.783 0.396 800 1.655 0.368 900 1.534 0.341 1000 1.440 0.320 1500 1.136 0.253 2000 0.903 0.201 2500 0.621 0.138 下风向最大质量浓度及占标率（%），下风向199m 3.507 0.779 D10%最远距离（m） 无 / 表42 破碎粉尘有组织排放估算模型计算结果表（点源，2#排气筒） 下方向距离(m) 点源 PM10浓度（ug/m3） PM10占标率（%） 1.0 0.0683 0.0152 25.0 2.7573 0.6127 50.0 3.3879 0.7529 75.0 3.6424 0.8094 100.0 4.3865 0.9748 125.0 5.5725 1.2383 150.0 6.2509 1.3906 165.98 6.2519 1.3893 175.0 6.1617 1.3693 200.0 5.7325 1.2739 225.0 5.6273 1.2505 250.0 5.4050 1.2011 275.0 5.0933 1.1318 300.0 4.8452 1.0767 325.0 4.5659 1.0146 341.2 4.5872 1.0194 350.0 4.6270 1.0282 375.0 4.7104 1.0468 400.0 4.7574 1.0572 425.0 4.7741 1.0609 450.0 4.7596 1.0577 475.0 4.7198 1.0488 500.0 4.6677 1.0373 600.0 4.4118 0.9804 700.0 4.1181 0.9151 800.0 3.8356 0.8524 900.0 3.6157 0.8035 1000.0 3.4590 0.7687 1500.0 2.7517 0.6115 2000.0 2.2607 0.5024 2500.0 2.1929 0.4873 下风向最大质量浓度及占标率（%），下风向165.98m 6.2519 1.3893 D10%最远距离 无 / 表43 破碎粉尘有组织排放估算模型计算结果表（点源，3#排气筒） 下方向距离(m) 点源 PM10浓度（ug/m3） PM10占标率（%） 1.0 0.0683 0.0152 25.0 2.7573 0.6127 50.0 3.3879 0.7529 75.0 3.6424 0.8094 100.0 4.3865 0.9748 125.0 5.5725 1.2383 150.0 6.2579 1.3906 165.98 6.2519 1.3893 175.0 6.1617 1.3693 200.0 5.7325 1.2739 225.0 5.6273 1.2505 250.0 5.4050 1.2011 275.0 5.0933 1.1318 300.0 4.8452 1.0767 325.0 4.5659 1.0146 341.2 4.5872 1.0194 350.0 4.6270 1.0282 375.0 4.7104 1.0468 400.0 4.7574 1.0572 425.0 4.7741 1.0609 450.0 4.7596 1.0577 475.0 4.7198 1.0488 500.0 4.6677 1.0373 600.0 4.4118 0.9804 700.0 4.1181 0.9151 800.0 3.8356 0.8524 900.0 3.6157 0.8035 1000.0 3.4590 0.7687 1500.0 2.7517 0.6115 2000.0 2.2607 0.5024 2500.0 2.1929 0.4873 下风向最大质量浓度及占标率（%），下风向165.98m 6.2519 1.3893 D10%最远距离 无 / 表44 粉尘无组织排放估算模型计算结果表（河卵石加工区面源） 下方向距离(m) 矩形面源 PM10浓度（ug/m3） PM10占标率（%） 1.0 16.6980 3.7107 25.0 22.2090 4.9353 50.0 29.3020 6.5116 75.0 34.1080 7.5796 90.0 34.8810 7.7513 100.0 34.5450 7.6767 125.0 32.0010 7.1113 150.0 28.8700 6.4156 175.0 26.2980 5.8440 200.0 24.3290 5.4064 225.0 22.7120 5.0471 250.0 21.3350 4.7411 275.0 20.1350 4.4744 300.0 19.0870 4.2416 325.0 18.1500 4.0333 350.0 17.3100 3.8467 375.0 16.5790 3.6842 400.0 16.2700 3.6156 425.0 15.9590 3.5464 450.0 15.6780 3.4840 475.0 15.4160 3.4258 500.0 15.1630 3.3696 600.0 14.2550 3.1678 700.0 13.4900 2.9978 800.0 12.8180 2.8484 900.0 12.2310 2.7180 1000.0 11.7020 2.6004 1500.0 9.6231 2.1385 2000.0 8.2402 1.8312 2500.0 7.1135 1.5808 下风向最大浓度 34.8810 7.7513 下风向最大浓度出现距离 90.0 90.0 D10%最远距离 / / 表45 粉尘无组织排放估算模型计算结果表（石灰石加工区面源） 下方向距离(m) 矩形面源 PM10浓度（ug/m3） PM10占标率（%） 1.0 12.6100 2.8022 25.0 18.3590 4.0798 50.0 24.2020 5.3782 75.0 26.8200 5.9600 100.0 25.6900 5.7089 125.0 23.3260 5.1836 126.45 23.1770 5.1504 150.0 21.0310 4.6736 175.0 19.2650 4.2811 200.0 17.8720 3.9716 225.0 16.7130 3.7140 250.0 15.7140 3.4920 275.0 14.8370 3.2971 300.0 14.0720 3.1271 325.0 13.3930 2.9762 350.0 12.7780 2.8396 375.0 12.8750 2.8611 400.0 12.2990 2.7331 425.0 11.7950 2.6211 436.28 11.6990 2.5998 450.0 11.5870 2.5749 475.0 11.3940 2.5320 500.0 11.2070 2.4904 600.0 10.5430 2.3429 700.0 9.9820 2.2182 800.0 9.4873 2.1083 900.0 9.0512 2.0114 1000.0 8.6628 1.9251 1500.0 7.1260 1.5836 2000.0 6.1040 1.3564 2500.0 5.2693 1.1710 下风向最大浓度 26.8200 5.9600 下风向最大浓度出现距离 75.0 75.0 D10%最远距离 / / 表46 粉尘无组织排放估算模型计算结果表（高钙碳石加工区面源） 下方向距离(m) 矩形面源 PM10浓度（ug/m3） PM10占标率（%） 1.0 8.9747 1.9944 25.0 11.9980 2.6662 50.0 16.0460 3.5658 75.0 19.8030 4.4007 93.0 20.6410 4.5869 100.0 20.5540 4.5676 125.0 19.3060 4.2902 150.0 17.8100 3.9578 175.0 16.5720 3.6827 200.0 15.6040 3.4676 225.0 14.8020 3.2893 250.0 14.0970 3.1327 268.87 13.6200 3.0267 275.01 13.4700 2.9933 300.0 12.8990 2.8664 325.0 12.3800 2.7511 350.0 11.9030 2.6451 375.0 11.4620 2.5471 400.0 11.0530 2.4562 425.0 10.6860 2.3747 450.0 10.5740 2.3498 475.0 10.4580 2.3240 495.01 10.3630 2.3029 500.0 10.3400 2.2978 600.0 9.8923 2.1983 700.0 9.4717 2.1048 800.0 9.0817 2.0182 900.0 8.7192 1.9376 1000.0 8.3843 1.8632 1500.0 6.9952 1.5545 2000.01 5.9681 1.3262 2500.0 5.1809 1.1513 下风向最大浓度 20.6410 4.5869 下风向最大浓度出现距离 93.0 93.0 D10%最远距离 / / 由以上预测可知；采取相应的防治措施后，各污染源各污染物落地浓度均较小，对下风向及附近敏感点处污染物落地浓度贡献值较小，占标率均未超过10%，可知污染物排放对周边环境影响较小。 ★防护距离 大气环境防护距离 针对本项目无组织排放的主要大气污染物，根据《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018）规定，需设置大气环境防护距离，计算拟选用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离标准计算程序，则大气防护距离计算如下： 表47大气防护距离 污染 指标 面源名称 面源有效高度（m） 面源宽度（m） 面源长度（m） 标准限值 （μg/Nm3） 排放速率 Q（g/s） 超标距离 L（m） 防护距离（m） 颗粒物 河卵石加工区 8 124 65 450 0.022 无超标点 0 石灰石加工区 8 114 65 450 0.0163 无超标点 0 高钙碳石加工区 8 114 100 450 0.0163 无超标点 0 综上计算可知，本项目生产车间无需设置大气防护距离。 ②环境防护距离 为防止正常生产情况下有害气体无组织排放对附近居住区居民生活造成影响，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)，该企业所需卫生防护距离，预测按焊接烟尘、氨污染因子进行，采用以下公式进行计算： 式中：Cm——标准浓度限值。 L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(s/π)0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工程所在地的气象情况确定为A=400、B=0.01、C=1.85、D=0.78。 Q——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 表48卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速，m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400* 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01* 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85* 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78* 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 经计算，各污染物的卫生防护距离见表49。 表49 卫生防护距离计算结果表 所在车间 指标名称 无组织排放量g/s 标准限值 （μg/Nm3） 风速 m/s 车间面积m2 计算距离 m 卫生防护防护距离设置m 河卵石加工区 颗粒物 0.022 450 2.5 124*65 12.68 50 石灰石加工区 颗粒物 0.0163 450 2.5 114*65 10.22 50 高钙碳石加工区 颗粒物 0.0163 450 2.5 114*100 6.64 50 根据表49计算结果，加工区须设置50m卫生防护距离。 ③其它防护距离 查阅相关资料，项目噪声排放无相关防护距离要求，无行业防护距离要求；经后文风险评价，项目不涉及重大危险源，评价不设置风险防护距离。 综上分析，本项目需设置50m的环境防护距离，防护范围为各厂界外50m范围。经现场踏勘，该范围内无环境敏感点，符合防护距离要求。 2、水环境影响分析 根据前文分析，本项目产生的冲洗废水、破碎除尘喷淋废水、振动筛分和洗砂废水全部收集处理后全部回用，设计采用沉淀+浓密机处理的方式来处理生产废水，保证废水全部回用于生产，不排放，定期补充损耗量；项目排放的废水主要是生活污水（食堂废水、冲厕废水等其它生活污水），排放量约为5100t/a。食堂废水经隔油池预处理、冲厕废水等其它生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准纳入污水管网送入清溪污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准排入清溪河，最终排入长江。 项目拟建的污水处理站规模为30*30*4.5=4050m3，本项目生产废水产生量为3890.88t/d，处理能力满足要求；设计采用沉淀+浓密机处理，SS去除率在80%以上，处理后的SS浓度＜200mg/L ，完全可回用于生产，废水处理设施可行。 3、声环境影响分析 （1）项目噪声源 本项目噪声源主要为破碎机、振动筛、洗砂机等设备运转，源强约为80-100dB。要求采取防治措施如下：①破碎机和振动筛等安装防震垫、风机安装消声器。落实以上措施后，再经建筑隔声等作用，车间设备噪声贡献值可以降25dB以上。②加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声；同时加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产。 （2）预测模式 ①整体声源模式。对于噪声设备数量较多、分布范围广的车间，本评价采用整体声源模型进行预测。其基本思路是：将整个车间看作一个声源，预先求得该整体声源的声功率级，然后计算该整体声源辐射的声能在向受声点传播过程中由各种因素引起的衰减，最后求得预测受声点的噪声级。 受声点的预测声级按下式计算：Lp = Lw – ΣAi 式中：Lp 为受声点的预测声压级； Lw 为整体声源的声功率级；ΣAi 为声源传播途径上各种因素引起声能源的总衰减量；Ai 为第i 种因素造成的衰减量。 整体声源声功率级的计算公式。进行预测计算的关键是求整体声源的声功率级。可按Stueber 公式计算： 式中: ——整体声源周围测量线上的声级平均值，dB； h——测量线总长，m a——空气吸收系数； h——传声器高度，m Sd——测量线所围成的面积，m2； Sp——整体声源房间的实际面积，m2； D——测量线边界至厂房的平均距离，m； 以上几何参数见下图： 以上计算方法中因子较多，计算复杂，在评价估算时，按一定的条件可以作适当的简化。当D《P S 时， a S ≈ p S ≈ i S ，则Stueber 公式可简化为： ( ( 在工程计算时还可以作进一步的简化： ( ( 如有多个整体声源，则逐个计算其对受声点的影响，即将各整体声源的声功率级减去各自传播途径中的总衰减量，求得各整体声源的影响，然后将各整体声源的影响叠加，即得最终预测结果。声压级的叠加按下式计算： 最后与本底噪声叠加，求得最终预测结果。 ΣAi 的计算方法。声波在传播过程中能量衰减的因素颇多。在预测时，为留有较大余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，本预测只考虑距离衰减及车间墙体隔声及屏障隔声（围墙和建筑物），其他因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。各衰减量的计算均按通用的公式进行估算。 距离衰减Ad 其中r 为受声点到整体声源中心的距离。 屏障衰减Ab 一排房屋的声屏障隔声3-5dB，二排房屋的声屏障隔声6-10dB，三排房屋的声屏障隔声10-12 dB，围墙的隔声按3dB 计算，实体墙隔声量按25dB计算，减震垫和消声器降噪量为10-15dB。 总的衰减量：ΣAi=Ad+Ab ②点声源模式 ③多个声源的迭加计算。 当有N 个噪声源时，对同一个受声点声压级贡献应按下式进行计算： 式中：L--总声压级，dB； Lpi--第i 个噪声源对某一受声点的声级贡献值，dB。 （3）预测假设条件 在预测计算时，为留有余地，以对环境最不利为前提，同时也考虑到计算方便，现作如下假设： ①预测计算的安全系数。声波在传播过程中能量衰减的因素较多。在预测时，为留有较大余地，以对环境最不利的情况为前提，只考虑屏障衰减、距离衰减，其它因素的衰减，如空气吸收、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。各衰减量的计算均按通用的公式进行估算。 ②声源分类。 确定本项目生产车间为整体声源。 ③平均声级。 表50 噪声源到各预测点的距离 序号 名称 平均声级dB 车间中心（或设备）距厂界噪声预测点距离（m） 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 1 生产车间 79 54 20 265 980 （4）预测结果及评价 根据噪声预测模式，采用BREEZE噪声预测软件进行计算可得拟建项目对厂界及附近农户处噪声的贡献值影响预测结果见表51。 表51 项目噪声排放预测结果 单位：dB 预测点 1#东厂界 2#南厂界 3#西厂界 4#北厂界 生产车间 昼间/夜间 42.6 35.2 36.5 32.6 项目综合贡献值 昼间/夜间 46.0 40.6 40.4 35.3 本底值 昼间 50.6 52.1 50.2 53.1 夜间 48.3 49.6 48.9 49.8 预测叠加值 昼间 51.9 52.4 50.6 53.2 夜间 50.3 50.1 49.5 50.0 贡献值执行标准：GB12348-2008 昼间65/夜间55 预测值执行标准：GB3096-2008 昼间65/夜间55 由表51可知：项目噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，叠加本底值后预测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准值要求。 4、固体废物环境影响分析 根据前文分析，本项目产生的固废和具体利用处置方式评价详见下表52。 表52 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固体废物名称 产生工序 属性（危险废物、一般固废或待分析鉴别） 废物代码 预测产生量 利用处置方式 委托利用处置的单位 预测排放量 是否符合环保要求 1 污泥 废水处理 一般固废 / 4165 外运综合利用（如制砖） / 0 符合 2 回收的粉尘 布袋除尘 一般固废 / 309.5 作为产品粉料 企业自身 0 3 生活垃圾 职工生活 一般固废 / 56 委托环卫部门清运处理 环卫部门 0 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）可知，本项目为Ⅳ类建设项目，不需要进行地下水环境影响分析，废水处理站满足防渗要求即可。 6、环保投资及“三同时”验收 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废气处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实。 本项目“三同时”验收情况及环保投资估算见表52。 表52 “三同时”验收情况及环保投资估算表 序号 污染源及污染因子 污染防治措施 预期效果 投资估算 一 水污染源 1 职工生活：生活污水 隔油池、化粪池（新建） 符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及清溪污水处理厂的水质接管要求 15 2 冲洗：废水 设计采用沉淀+浓密机处理的方式来处理，处理后全部回用。污水处理站规模为30*30*4.5=4050m3 不排放 100 破碎喷淋除尘：废水 振动筛分和洗砂：废水 二 大气污染源 1 破碎：粉尘 喷淋抑尘+1套布袋除尘器+1根排气筒（1#） 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（新、扩、改建）表2中二级排放标准 40 三 固体废物 1 一般固废 粉尘作为石粉产品；污泥外运综合利用（如制砖） 符合环境卫生管理要求和综合利用原则，不对外环境产生明显影响 5.0 3 生活垃圾、委托环卫部门处理 四 噪声 1 生产设备产生的噪声 减振、消声、隔声等降噪措施；设备维护 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 3.0 本项目环保投资为163.0万元，占项目总投资比例的0.09%。 7、环境监测及监管计划 企业应根据HJ819-2017《排污单位自行监测技术指南总则》及其他相关规定做好营运期污染物排放监测和环境质量监测。 ①自行监测的一般要求 ⅰ、 制定监测方案 排污单位应查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，制定监测方案。监测方案内容包括：单位基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制等。企业应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前完成自行监测方案的编制 及相关准备工作。 ⅱ、设置和维护监测设施 企业应按照规定设置满足开展监测所需要的监测设施。废水排放口，废气（采样）监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合监测规范要求。监测平台应便于开展监测活动，应能保证监测人员的安全。 ⅲ、开展自行监测 应按照最新的监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。持有排污许可证的企业自行监测年度报告内容可以在排污许可证年度执行报告中体现。 ⅳ、做好监测质量保证与质量控制 企业应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制。 ⅴ、记录和保存监测数据 企业应做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果 ②污染物排放监测 本项目的环境监测计划主要是保证项目所排放的污染物能够达标排放。本项目营 运期监测主要污染物排放监测，具体如下： 表53 本营运期污染物排放环境监测计划 序号 项目 监测点 监测项目 监测频率 实施机构 监督机构 1 破碎粉尘 布袋除尘器+15m排气筒 粉尘（颗粒物） 1次/半年 池州市环境保护监测站或第三方检测机构 池州市贵池区环保局 各厂界 粉尘（颗粒物） 1次/半年 2 废水 地表水 入网口 pH、COD、氨氮、SS、动植物油 1次/年 3 噪声 厂界 等效连续A声级 1次/年

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 破碎 | 粉尘 | 在喷淋洒水抑尘的基础上再配备1套布袋除尘器处理后通过不低于15m的排气筒高空排放，设计处理风量不低于25000m3/h，粉尘收集率可达98%以上、布袋除尘器粉尘净化效率99%以上 | 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（新、扩、改建）表2中二级排放标准 |
|  | 筛分 | 粉尘 | 配备1套布袋除尘器处理后通过不低于15m的排气筒高空排放，设计处理风量不低于25000m3/h，布袋除尘器粉尘净化效率99%以上 |  |
| 水污 染物 | 职工生活 | COD、氨氮、SS、动植物油 | 隔油池、化粪池（依托现有）处理后纳入污水管网 | 符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及前江工业园区污水处理厂的水质接管要求 |
|  | 冲洗、破碎喷淋除尘、振动筛分和洗砂 | COD、SS | 设计采用沉淀+浓密机处理的方式来处理，处理后全部回用。污水处理站规模为30*30*4.5=4050m3 | 不排放 |
| 固体 废物 | 废水处理 | 污泥 | 外运综合利用（如制砖） | 资源化、无害化、减量化；落实措施，达到国家环保法规要求 |
|  | 布袋除尘 | 回收的粉尘 | 作为产品粉料 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运处理 |  |
| 噪声 | 本项目噪声源主要为破碎机、振动筛、洗砂机等设备运转，源强约为70~85dB。要求采取防治措施如下：①破碎机和振动筛等安装防震垫、风机安装消声器。落实以上措施后，再经建筑隔声等作用，车间设备噪声贡献值可以降25dB以上。②加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声；同时加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产。项目噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，叠加本底值后预测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准值要求。 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目利用厂区内现有土地，营运期各项污染物均能达标排放，生态影响很小。 |

# 评价结论与建议

1.结论与建议 1.1项目概况 项目名称：安徽池州港新型建材集并交易中心项目； 建设单位：安徽永航矿业股份公司； 建设地点：安徽省池州经济开发区临港工业园内； 建设性质：新建； 建设规模：主要以长江上游地区金属矿山尾料、废矿石、河道清理出的泥沙石、建筑废弃物等为原料加工精品砂石骨料，建设2000万吨/年交易能力的型建材并交易中心项目。 本项目位于池州市经济技术开发区，项目用地系临港工业园出让土地，地理坐标为N30.74°，E117.57°。 项目投资：本项目总投资180000万元，其中环保投资约为163万元，环保投资占总投资的0.09%。 1.2产业政策符合性 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类的范畴，可以视为允许类；未列入安徽省工业经济委员会《安徽省工业产业结构调整指导目录》（2007年本）中限制、淘汰类之列，属允许类项目，符合产业政策。同时，项目已经池州经济开发区管理委员会经贸发展局备案。 因此，本项目的建设符合国家和地方的产业政策。 1.3规划符合性及选址合理性 （1）规划符合性 本项目位于安徽省池州经济技术开发区，根据《安徽池州经济技术开发区总体规划》，规划面积为24.55km2，规划主导产业为金属产品加工、纺织、机械等。池州开发区经过近几年的实践和探索，已初步形成电子信息、新能源、装备制造、新材料四个先进制造业为主导产业新形势。本项目不属于开发区禁止和限制发展的负面清单项目，符合池州经济技术开发区总体规划。 （2）选址合理性分析 项目位于安徽省池州经济技术开发区，大气环境不满足《空气质量标准》（GB3095-2012)）及其修改单中二级标准，区域环境为不达标区域，池州市人民政府将按照“池州市“十三五”环境保护规划”要求，持续推进大气污染防治行动计划，打赢蓝天保卫战，严格实行环境空气质量和大气污染防治工作“双考核”制度，空气环境将得到有效改善。地表水长江满足《地表水环境质量标准（GB3838-2002)中3类水体，声环境满足《声环境质量标准》GB3096-2008)中3类标准。项目周边无居民区、学校等敏感点，项目范围内200m没有居民点。项目外环境关系较为单纯，没有明显的环境制约因素，相邻区域对本项目也不存在制约因素，项目选址合理。 1.4环境质量现状结论 监测结果表明，区域内PM10、PM2.5、SO2、NO2等评价因子的浓度值大气环境不满足《空气质量标准》（GB3095-2012)）及其修改单中二级标准，随着持续推进大气污染防治行动计划，打赢蓝天保卫战，严格实行环境空气质量和大气污染防治工作“双考核”制度，空气环境将得到有效改善。非甲烷总烃浓度值低于《大气污染物综合排放标准（详解）》（GB12697-1996）中相关浓度限值，；清溪河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质功能要求，本项目所在区域地表水环境质量较好；声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，满足环境功能要求，声环境质量良好。 1.5建设项目环境影响分析结论： ①废水 项目雨污分流，厂区雨水经厂内雨水管网进入开发区雨水管网；本项目产生的冲洗废水、破碎除尘喷淋废水、振动筛分和洗砂废水全部收集处理后全部回用，设计采用沉淀+浓密机处理的方式来处理生产废水，保证废水全部回用于生产，不排放，定期补充损耗量；生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网。生活污水达到清溪污水处理厂接管标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后接入污水管网排入清溪污水处理厂处理，污水厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 ②废气 破碎粉尘在喷淋洒水抑尘的基础上再设置1套布袋除尘器处理后通过不低于15m的排气筒高空排放，设计处理风量不低于20000m3/h，粉尘收集率可达98%以上、布袋除尘器粉尘净化效率99%以上；为了降低堆场、卸料和车辆运输扬尘，项目原材料存储设计为封闭的堆场，设顶棚和三面围挡，同时洒水抑尘；要求卸料在封闭的堆场内进行，设顶棚和三面围挡，同时洒水抑尘；对厂区内所有道路及原料场地均进行了混凝土硬化，且将定期洒水保持路面湿润。采取上述措施处理后，项目堆场、卸料和车辆运输扬尘排放量可降低95%以上。采取上述措施处理后，项目粉尘排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标要求。 食堂油烟废气经现有的油烟净化装置对油烟进行净化处理后，符合《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）标准。 ③噪声 本项目噪声源主要为破碎机、振动筛、洗砂机等设备运转，源强约为80-100dB。要求采取防治措施如下：①破碎机和振动筛等安装防震垫、风机安装消声器。落实以上措施后，再经建筑隔声等作用，车间设备噪声贡献值可以降25dB以上。②加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声；同时加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产。项目噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，叠加本底值后预测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准值要求。 ④固体废弃物 拟采取的固废处置措施如下：污泥压滤干化后外运综合利用（如制砖）；布袋除尘器回收的粉尘作为产品粉料；职工生活垃圾委托环卫部门清运处理。只要单位认真落实固废的处置方法，则固体废弃物一般不会对周围环境产生明显的不利影响。 5、总量控制结论 根据《国务院关于印发<“十三五”节能减排综合性工作方案>的通知》（国发[2016]74号）、《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号），目前国家对化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、烟粉尘、有机废气（VOCs）等主要污染物实行排放总量控制计划管理。根据工程分析，本项目排放的污染因子中，由于项目废水排入园区污水管网，送园区污水处理厂处理，因此不单设总量控制指标。因此本项目新增总量控制指标建议值为：颗粒物3.595t/a。 环境影响评价总体结论 根据综合论证分析，本项目符合池州市总体规划要求，符合产业政策、符合“三线一单”控制要求，建成后有较高的经济效益；拟采用的各项污染防治措施基本合理、有效，水、气污染物、噪声均可实现达标排放，总量控制符合要求；项目各类污染物经治理后能稳定达标排放，通过预测，项目建成投产后能确保周围环境功能不下降，项目主要环境风险在可接受范围之内，环境风险防范及应急措施可行；环保投资可基本满足污染控制需要，能实现经济效益和环境效益的统一。因此在下一步的工程设计和建设中，如能严格落实建设单位既定的污染防治措施和本报告表中提出的各项环境保护对策建议，做好环境管理和营运期检测。从环保角度出发，本项目在拟建地建设可行。 3.环保建议 （1）厂方应加强环境保护意识，必须严格落实环评提出的各项意见，执行环保“三同时”制度，做好“三废”污染防治工作；在项目实施后，厂方要重点做好环保设施的运行管理工作，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环境管理，保证各项环设施和措施正常运行和污染物达标排放。另外，建设单位须做好与周边群众的厂群关系。 （2）应定期向池州市环境保护局和相关管理部门申报排污状况，并接受其依法监督与管理。同时项目完成后应及时向池州市环保局报请组织验收。 （3）企业应对车间设备进行定期检修，保证其正常运行，进一步减小其对周围环境的影响。 （4）以上评价结果是根据委托方提供的规模、布局做出的，如委托方扩大规模、改变布局，委托方必须按照环保要求重新申报。

预审批意见

预审意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门预审意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

审批意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目平面布置图 如果本报告表不能说明项目产生污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废物影响专项评价 辐射环境影响专项评价(包括电离辐射和电磁辐射) 以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

机制砂成品20000000t

收尘器粉尘309.5t

外排粉尘1.295t

石灰石、河卵石、高钙碳石20004675.795t

生产车间

筛分固废120t

沉淀池底泥4165t

除土

80t

绿化洒水

水土流失

生态环境

大气环境

生态环境

回

用

声环境

简易沉淀池

破坏植被

扰动土壤

生活污水

噪声

废气、扬尘

建筑废水

回

用

基础工程

主体工程、辅助工程

设备安装

工程验收

工程回填

建筑垃圾

道路铺设

施工弃土

河卵石

废水

冲洗

水

废水

喷淋

水

颚式破碎机破碎

排放

除尘设备

粉尘

废水处理设施

废水

喷淋

反击破碎

水

＞31.5mm返工

废水

冲洗

＜0.075mm

25~31.5mm

水

三层振动筛

0.075~25mm

废水

冲洗

5~16mm

16~25mm

水

双层振动筛

0.075~5mm

回用

冲洗

废水

水

洗砂回收一体机

料仓

损耗 20

回用3890.88

冲洗废水180

冲洗

432.32

损耗 4.32

3890.88

污水处理站

喷淋废水38.88

损耗 408

喷淋

筛分和水洗废水3672

筛分水洗

新鲜水

467.6325

损耗 5.25

生活污水处理设备

污水管网

35

生活污水29.75

职工生活

损耗 0.3125

0.3125

绿化用水