建设项目环境影响评价分类管理名录
(环境保护部令第2号)

第一条 为了实施建设项目环境影响评价分类管理，根据《环境影响评价法》第十六条的规定，制定本名录。 
　　第二条 国家根据建设项目对环境的影响程度，对建设项目的环境影响评价实行分类管理。 
　　建设单位应当按照本名录的规定，分别组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表。 
　　第三条 本名录所称环境敏感区，是指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域，主要包括： 
　　（一）自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区； 
　　（二）基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、富营养化水域； 
　　（三）以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，文物保护单位，具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地。 
　　第四条 建设项目所处环境的敏感性质和敏感程度，是确定建设项目环境影响评价类别的重要依据。 
　　建设涉及环境敏感区的项目，应当严格按照本名录确定其环境影响评价类别，不得擅自提高或者降低环境影响评价类别。环境影响评价文件应当就该项目对环境敏感区的影响作重点分析。 
　　第五条 跨行业、复合型建设项目，其环境影响评价类别按其中单项等级最高的确定。 
　　第六条 本名录未作规定的建设项目，其环境影响评价类别由省级环境保护行政主管部门根据建设项目的污染因子、生态影响因子特征及其所处环境的敏感性质和敏感程度提出建议，报国务院环境保护行政主管部门认定。 
　　第七条 本名录由国务院环境保护行政主管部门负责解释，并适时修订公布。 
　　第八条 本名录自2008年10月1日起施行。《建设项目环境保护分类管理名录》（国家环境保护总局令第14号）同时废止。

| 环评类别 项目类别 | 报 告 书 | 报 告 表 | 登 记 表 | 本栏目环境敏感区含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 水利 |
| 1、水库 | 库容 1000万立 方米以上；涉及环境敏感区的 | 其他 | / | （一）和（二）中的重要 水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道 |
| 2、灌 区 | 新建 5万亩以上； 改造 30万亩以上 | 其他 | / |  |
| 3、引水工程 | 跨流域调水；大中型 河流引水；小型河流年总引水量超过天然年径流量1/4以上的；涉及环境敏感区的 | 其他 | / | （一），（三）和（二） 中的资源性缺水地区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道 |
| 4、防洪工程 | 新建大中型 | 其他 | / |  |
| 5、地下水开采 | 日取水量 1万立方 米以上；涉及环境敏感区的 | 其他 | / | （一）和（二）中的资源 性缺水地区、重要湿地 |
| B 农、林、牧、渔 |
| 1、农业垦殖 | 5000亩以上；涉 及环境敏感区的 | 其他 | / | （一）和（二）中的基本草原、重要湿地、资源性缺水地区、水土流失重点防治区、富营养化水域 |
| 2、农田改造项目 | / | 涉及环境敏感区的 | 不涉及环境敏感区的 |  |
| 3、农产品基地项目 | 涉及环境敏感区的 | 不涉及环境敏感区的 | / |  |
| 4、经济林基地 | 原料林基地 | 其他 | / |  |
| 5、森林采伐 | 皆伐 | 间伐 | / |  |
| 6、防沙治沙工程 | / | 全部 | / |  |
| 7、养殖场（区） | 猪常年存栏量 3000头 以上；肉牛常年存栏量 600头以上；奶牛常年存栏量 500头以上；家禽常年存栏量 10万只以上；涉及环境敏感区的 | 其他 | / | （一），（三）和（二） 中的富营养化水域 |
| 8、围栏养殖 | 年存栏量折合 5000羊 单位以上 | 年存栏量折合 5000～500羊 单位 | 年存栏量折合 500羊 单位以下 |  |
| 9、水产养殖项目 | 网箱、围网等投饵养 殖，涉及环境敏感区的 | 其他 | / | （一）和（二）中的封闭 及半封闭海域、富营养化水域 |
| 10、农业转基因项目， 物种引进项目 | 全部 | / | / |  |
| C 地质勘查 |
| 1、基础地质勘查 | / | 全部 | / |  |
| 2、水利、水电工程地质 勘查 | / | 全部 | / |  |
| 3、矿产地质勘查 | / | 全部 | / |  |
| D 煤炭 |
| 1、煤层气开采 | 年生产能力 1亿立 方米以上；涉及环境敏感区的 | 其他 | / | （一），（三）和（二） 中的基本草原、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区 |
| 2、煤炭开采 | 全部 | / | / |  |
| 3、焦化 | 全部 | / | / |  |
| 4、煤炭液化、气化 | 全部 | / | / |  |
| 5、选煤、配煤 | 新建 | 改、扩建 | / |  |
| 6、煤炭储存、集运 | / | 全部 | / |  |
| 7、型煤、水煤浆生产 | / | 全部 | / |  |
| E 电力 |
| 1、火力发电（包括热电 ） | 全部 | / | / |  |
| 2、水力发电 | 总装机 1000千 瓦以上；抽水蓄能电站；涉及环境敏感区的 | 其他 | / | （一）和（二）中的 重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道 |
| 3、生物质发电 | 农林生物质直接燃烧 或气化发电，生活垃圾焚烧发电 | 沼气发电，垃圾填埋 气发电 | / |  |
| 4、综合利用发电 | 利用矸石、油页岩、 石油焦、污泥、蔗渣等发电 | 单纯利用余热、余压 、余气（含瓦斯、煤层气）发电 | / |  |
| 5、其他能源发电 | 潮汐发电；总装机容 量 50000千瓦以上的风力发电，涉及环境敏感区的 | 利用地热、太阳能等 发电；其他风力发电 | / | （一）和（三） |
| 6、送（输）变电工程 | 500千伏以上； 330千伏以上，涉及环境敏感区的 | 其他 | / | （一）和（三） |
| 7、脱硫、脱硝等环保工 程 | 海水脱硫 | 其他 | / |  |
| F 石油、天然气 |
| 1、石油开采 | 全部 | / | / |  |
| 2、天然气开采（含净化 ） | 全部 | / | / |  |
| 3、油库 | 总容量 20万立方 米以上；地下洞库 | 其他 | / |  |
| 4、气库 | 地下气库 | 其他 | / |  |
| 5、石油、天然气管线 | 200公里以上；涉 及环境敏感区的 | 其他 | / | （一），（三）和（ 二）中的基本农田保护区、地质公园、重要湿地、天然林 |
| G 黑色金属 |
| 1、采选 | 全部 | / | / |  |
| 2、炼铁（含熔融还原） 、球团及烧结 | 全部 | / | / |  |
| 3、炼钢 | 全部 | / | / |  |
| 4、铁合金制造和其他金 属冶炼 | 全部 | / | / |  |
| 5、压延加工 | 年产 50万吨以上 冷轧 | 其他 | / |  |
| H 有色金属 |
| 1、采选 | 全部 | / | / |  |
| 2、冶炼（含废金属冶炼 ） | 全部 | / | / |  |
| 3、合金制造 | 全部 | / | / |  |
| 4、压延加工 | / | 全部 | / |  |
| I 金属制品 |
| 1、表面处理及热处理加 工 | 电镀；使用有机涂层 、有钝化工艺的热镀锌 | 其他 | / |  |
| 2、铸铁金属件制造 | 年产 10万吨以上 | 年产 10万吨～1万 吨 | 年产 1万吨以下 |  |
| 3、金属制品加工制造 | / | 全部 | / |  |
| J 非金属矿采选及制品制造 |
| 1、土砂石开采 | 年采 10万立方 米以上；涉及环境敏感区的 | 其他 | / | （一）和（二）中的基本草原 、沙化土地封禁保护区、水土流失重点防治区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道 |
| 2、化学矿采选 | 全部 | / | / |  |
| 3、采盐 | 井盐 | 湖盐，海盐 | / |  |
| 4、石棉及其他非金属矿 采选 | 全部 | / | / |  |
| 5、水泥制造 | 全部 | / | / |  |
| 6、水泥粉磨站 | 年产 100万吨以 上 | 其他 | / |  |
| 7、砼结构构件制造 | / | 年产 50万立方米 以上 | 其他 |  |
| 8、石灰和石膏制造 | / | 全部 | / |  |
| 9、石材加工 | / | 年加工 1万立方米 以上 | 其他 |  |
| 10、人造石制造 | / | 全部 | / |  |
| 11、砖瓦制造 | / | 全部 | / |  |
| 12、玻璃及玻璃制品 | 日产玻璃 500吨 以上 | 其他 | / |  |
| 13、玻璃纤维及玻璃纤 维增强塑料制品 | 年产 3万吨以上玻 璃纤维 | 其他 | / |  |
| 14、 陶瓷制品 | 年产 100万平方 米以上建筑陶瓷； 年产 150万件以上卫生陶瓷；年产 250万件以上日用陶瓷 | 其他 | / |  |
| 15、 耐火材料及其制 品 | 石棉制品；年产 5000吨 以上岩棉 | 其他 | / |  |
| 16、石墨及其他非金属 矿物制品 | 石墨、碳素 | 其他 | / |  |
| K 机械、电子 |
| 1、通用、专用设备制造 | 有电镀、喷漆工艺的 | 其他 | / |  |
| 2、铁路运输设备制造 | 机车，车辆及动车组 制造，发动机，零部件生产（含电镀、喷漆） | 其他 | / |  |
| 3、汽车、摩托车制造 | 整车制造、发动机； 零部件生产（含电镀、喷漆） | 其他 | / |  |
| 4、自行车制造 | 有电镀、喷漆工艺的 | 其他 | / |  |
| 5、船舶及浮动装置制造 | 金属船舶制造；拆船 、修船 | 其他 | / |  |
| 6、航空航天器制造 | 全部 | / | / |  |
| 7、交通器材及其他交通 运输设备制造 | 含电镀、喷漆工艺的 | 其他 | / |  |
| 8、电气机械及器材制造 | 输配电及控制设备制 造（含电镀、喷漆）；电池制造（无汞干电池除外） | 其他 | / |  |
| 9、仪器仪表及文化、办 公用机械制造 | 有电镀、喷漆工艺的 | 其他 | / |  |
| 10、彩管、玻壳，新型 显示器件，光纤预制棒制造 | 全部 | / | / |  |
| 11、集成电路生产，半 导体器件生产 | 前工序生产 | 其他 | / |  |
| 12、印刷电路板，电真 空器件 | 印刷电路板 | 其他 | / |  |
| 13、半导体材料，电子 陶瓷，有机薄膜，荧光粉，贵金属粉 | 全部 | / | / |  |
| 14、电子配件组装 | / | 有分割、焊接、有机 溶剂清洗工艺的 | 其他 |  |
| L 石化、化工 |
| 1、原油加工、天然气加工、油 母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品 | 全部 | / | / |  |
| 2、基本化学原料制造，肥料 制造，涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造，合成材料制造，专用化学品制造，饲料、食品添加剂、水处理剂等 | 全部 | / | / |  |
| 3、农药制造 | 全部 | / | / |  |
| 4、农药制剂分装、复配 | / | 全部 | / |  |
| 5、日用化学品制造 | 全部 | / | / |  |
| 6、单纯化学品混合、分 装 | / | 全部 | / |  |
| M 医药 |
| 1、化学药品制造，生物、生 化制品制造 | 全部 | / | / |  |
| 2、单纯药品分装、复配 | / | 全部 | / |  |
| 3、中成药制造、中药饮 片加工 | 含提炼工艺的 | 其他 | / |  |
| N 轻工 |
| 1、粮食及饲料加工 | 年加工 25万吨以 上；含发酵工艺的 | 其他 | / |  |
| 2、植物油加工 | 年加工油料 30万 吨以上的制油加工；年加工植物油 10万吨以上的精炼加工 | 其他 | / |  |
| 3、制糖 | 全部 | / | / |  |
| 4、屠宰 | 年屠宰 10万头畜 类（或 100万只禽类）以上 | 其他 | / |  |
| 5、肉禽类加工 | / | 年加工 2万吨以上 | 其他 |  |
| 6、蛋品加工 | / | 新建 | 其他 |  |
| 7、水产品加工 | 年加工 10万吨以 上 | 年加工 10万吨～2万 吨；年加工 2万吨以下，涉及环境敏感区的 | 其他 | （一）和（三） |
| 8、食盐加工 | / | 全部 | / |  |
| 9、乳制品加工 | 年加工 20万吨以 上 | 其他 | / |  |
| 10、调味品、发酵制品 制造 | 味精、柠檬酸，赖氨 酸、淀粉、淀粉糖等制品 | 其他 | / |  |
| 11、酒精饮料及酒类制 造 | 单纯勾兑除外的 | 单纯勾兑的 | / |  |
| 12、果菜汁类及其他软 饮料制造 | 原汁生产 | 其他 | / |  |
| 13、其他食品制造 | 采用化学方法去皮的 水果类罐头制造 | 其他 | / |  |
| 14、卷烟 | 年产 30万箱以上 | 其他 | / |  |
| 15、锯材、木片加工， 家具制造 | 有酸洗、磷化、电镀 工艺的 | 其他 | / |  |
| 16、人造板制造 | 年产 20万立方米 以上 | 其他 | / |  |
| 17、竹、藤、棕、草制 品制造 | / | 有化学处理工艺的 | 其他 |  |
| 18、纸浆制造、造纸（ 含废纸造纸） | 全部 | / | / |  |
| 19、纸制品 | / | 有化学处理工艺的 | 其他 |  |
| 20、印刷，文教、体育 用品制造，磁材料制品 | / | 全部 | / |  |
| 21、轮胎制造、再生橡 胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新 | 全部 | / | / |  |
| 22、塑料制品制造 | 人造革、发泡胶等涉 及有毒原材料的 | 其他 | / |  |
| 23、工艺品制造 | 有电镀工艺的 | 有喷漆工艺和机加工 的 | 其他 |  |
| 24、皮革、毛皮、羽毛 （绒）制品 | 制革，毛皮鞣制 | 其他 | / |  |
| O 纺织化纤 |
| 1、化学纤维制造 | 全部 | / | / |  |
| 2、纺织品制造 | 有洗毛、染整、脱胶 工段的；产生缫丝废水、精炼废水的 | 其他 | / |  |
| 3、服装制造 | 有湿法印花、染色、 水洗工艺的 | 年加工 100万件 以上的 | 其他 |  |
| 4、鞋业制造 | / | 使用有机溶剂的 | 其他 |  |
| P 公路 |
| 公路 | 三级以上等级公路；1000米 以上的独立隧道；主桥长度 1000米以上的独立桥梁 | 三级以下等级公路， 涉及环境敏感区的 | 其他 | （一），（二）和（ 三） |
| Q 铁路 |
| 1、新建（含增建） | 新建；增建 100公 里以上；涉及环境敏感区的 | 其他 | / | （一），（二）和（ 三） |
| 2、既有铁路改扩建 | 200公里以上电气 化改造；涉及环境敏感区的 | 既有铁路提速扩能； 其他 | / | （一），（二）和（ 三） |
| 3、枢纽 | 新、改、扩建大型枢 纽 | 其他 | / |  |
| R 民航机场 |
| 1、机场 | 新建；迁建；飞行区扩建 ，涉及环境敏感区的 | 航站区改扩建；其他 | / | （三） |
| 2、导航台站、供油工程 、维修保障等配套工程 | / | 全部 | / |  |
| S 水运 |
| 1、油气、液体化工码头 | 全部 | / | / |  |
| 2、干散货、件杂、多用 途码头 | 内河港口：单个泊位 1000吨 级以上；沿海港口：单个泊位 1万吨级以上；涉及环境敏感区的 | 其他 | / | （一）和（二）中的重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场 |
| 4、客运滚装码头 | 年客流量 20万人次以 上；年通过能力 10万台（辆）以上；涉及环境敏感区的 | 其他 | / |  |
| 5、铁路轮渡码头 | 全部 | / | / |  |
| 6、航道工程、水运辅助 工程 | 航道工程；防波堤、船闸 、通航建筑物，涉及环境敏感区的 | 其他 | / | （一）和（二）中的重要 水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场 |
| 7、航电枢纽工程 | 全部 | / | / |  |
| 8、中心渔港码头 | 涉及环境敏感区的 | 不涉及环境敏感区的 | / | （一）和（二）中的重要 水生生物的产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场 |
| T 城市交通设施 |
| 1、轨道交通 | 全部 | / | / |  |
| 2、道路 | 新建、扩建 | 改建；绿化工程 | 其他 |  |
| 3、桥梁、隧道 | 高架路；立交桥；隧 道； 跨越大江大河（通航段）、海湾的桥梁 | 其他 | / |  |
| U 城市基础设施及房地产 |
| 1、煤气生产和供应 | 煤气生产 | 煤气供应 | / |  |
| 2、城市天然气供应 | / | 全部 | / |  |
| 3、热力生产和供应 | 燃煤、燃油锅炉总容 量 65吨/小时以上 | 其他 | / |  |
| 4、自来水生产和供应 | 有引水工程的；日供 水 20万吨以上 | 其他 | / |  |
| 5、生活污水集中处理 | 日处理 5万吨以上 | 其他 | / |  |
| 6、工业废水集中处理 | 全部 | / | / |  |
| 8、管网建设 | / | 全部 | / |  |
| 9、生活垃圾集中转运站 | / | 全部 | / |  |
| 10、生活垃圾集中处置 | 全部 | / | / |  |
| 11、城镇粪便处理 | / | 日处理 30吨以上 | 其他 |  |
| 12、危险废物（含医疗 废物）集中处置 | 全部 | / | / |  |
| 13、仓储 | 涉及有毒、有害及危 险品的仓储、物流配送 | 其他 | / |  |
| 14、城镇河道、湖泊整治 | 涉及环境敏感区的 | 不涉及环境敏感区的 | / | （一），（三）和（二） 中的重要湿地、富营养化水域 |
| 15、废旧资源回收加工 再生 | 废电子、电器产品、 汽车拆解；废塑料 | 其他 | / |  |
| 16、房地产开发、宾馆 、酒店、办公用房 | 建筑面积 10万平 方米以上；别墅区 | 建筑面积 10万～2万 平方米 | 建筑面积 2万平方 米以下 |  |
| V 社会事业与服务业 |
| 1、学校、幼儿园、托儿 所 | 在校师生 1万人以 上 | 在校师生 1万人～2500人 | 在校师生 2500人 以下 |  |
| 2、医院 | 全部 | / | / |  |
| 3、专科防治所（站） | 涉及环境敏感区的 | 不涉及环境敏感区的 | / | （三） |
| 4、疾病控制中心 | 涉及环境敏感区的 | 不涉及环境敏感区的 | / | （三） |
| 5、卫生站（所）、血站 、急救中心等 | / | 全部 | / |  |
| 6、疗养院、福利院 | / | 全部 | / |  |
| 7、专业实验室 | P3、 P4生物安 全实验室；转基因实验室 | 其他 | / |  |
| 8、研发基地 | 新建 | 其他 | / |  |
| 9、动物医院 | / | 全部 | / |  |
| 10、体育场 | 容纳 5万人以上 | 容纳 5万人以下 | / |  |
| 11、体育馆 | 容纳 1万人以上 | 容纳 1万人以下 | / |  |
| 12、高尔夫球场、滑雪 场、狩猎场、赛车场、跑马场、射击场、水上运动中心 | 高尔夫球场 | 其他 | / |  |
| 13、展览馆、博物馆、美术馆 、影剧院、音乐厅、文化馆、图书馆、档案馆、纪念馆 | / | 占地面积 3万平方 米以上 | 其他 |  |
| 14、公园（含动物园、 植物园、主题公园） | 占地面积 10万平 方米以上 | 其他 | / |  |
| 15、旅游开发 | 缆车、索道建设；涉 及环境敏感区的 | 其他 | / | （一），（三）和（二） 中的基本草原、重要湿地、天然林 |
| 16、影视基地建设 | 涉及环境敏感区的 | 不涉及环境敏感区的 | / | （一 ），（三）和（二）中基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区 |
| 17、影视拍摄、大型实 景演出 | / | 涉及环境敏感区的 | 不涉及环境敏感区的 |  |
| 18、胶片洗印厂 | / | 全部 | / |  |
| 19、批发市场 | 占地面积 1万平方 米以上的农畜产品、矿产品、化工产品、建材及汽车市场；占地面积 5万平方米以上的其他批发市场 | 其他 | / |  |
| 20、零售市场 | 营业面积 5万平方 米以上 | 营业面积 5万～5000 平方米 | 营业面积 5000平 方米以下 |  |
| 21、餐饮场所 | / | 6个基准灶头以上， 涉及环境敏感区的 | 其他 | （三） |
| 22、娱乐场所 | / | 营业面积 1000平 方米以上 | 其他 |  |
| 23、洗浴场所 | / | 营业面积 1000平 方米以上 | 其他 |  |
| 24、一般社区服务设施 | / | / | 全部 |  |
| 25、驾驶员训练基地 | / | 全部 | / |  |
| 26、公交枢纽、大型停 车场 | / | 车位 2000个以 上；涉及环境敏感区的 | 其他 | （一）和（三） |
| 27、长途客运站 | / | 新建 | 其他 |  |
| 28、加油、加气站 | / | 涉及环境敏感区的 | 不涉及环境敏感区的 | （一）和（三） |
| 29、洗车场 | / | 营业面积 1000平 方米以上；涉及环境敏感区的 | 其他 | （一），（三）和（二）中基本农田保护区 |
| 30、汽车、摩托车维修 场所 | / | 营业面积 5000平 方米以上；涉及环境敏感区的 | 其他 |  |
| 31、殡仪馆 | 涉及环境敏感区的 | 不涉及环境敏感区的 | / | （一），（三）和（二）中基本农田保护区 |
| 32、陵园、公墓 | / | 涉及环境敏感区的 | 不涉及环境敏感区的 |  |
| W 核与辐射 |
| 1、广播电台、差转台 | 中波 50千瓦以上 ；短波 100千瓦以上；涉及环境敏感区的 | 其他 | / | （三） |
| 2、电视塔台 | 100千瓦以上 | 其他 | / |  |
| 3、卫星地球上行站 | 一站多台 | 一站单台 | / |  |
| 4、雷达 | 多台雷达探测系统 | 单台雷达探测系统 | / |  |
| 5、无线通讯 | 一址多台；多址发射 系统 | 一址单台 | / |  |
| 8、伴生放射性矿物资源 的采选 | 年采 1万吨以上； 涉及环境敏感区的 | 其他 | / | （一），（三）和（ 二）中的基本草原、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区 |
| 9、伴生放射性矿物资源 的冶炼加工 | 1000吨 /年以 上；涉及环境敏感区的 | 其他 | / | （一）和（三） |
| 10、伴生放射性矿物资 源的废渣处理、贮存和处置 | 涉及环境敏感区的 | 不涉及环境敏感区的 | / | （一）和（三） |
| 11、伴生放射性矿物资 源的废渣再利用 | 1000吨以上；涉 及环境敏感区的 | 其他 | / | （一）和（三） |

备注：去除了核工业等部分内容。